|  | LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI S.A. 59-220 LEGNICA ul. Nowodworska 1 Tel. (76) 85 54 701 fax. (76) 85 67 303 | LABORATORIUM Tel. (76) 85 54 810 |
| --- | --- | --- |

KOMUNIKAT

W SPRAWIE JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DOSTARCZANEJ DO SIECI MIEJSKIEJ LEGNICY

WSKAŹNIKI FIZYKO-CHEMICZNE I ORGANOLEPTYCZNE

| Lp. | Badany parametr | Jednostka | Zawartość w wodzie LPWiK S.A.* | NDS wg normy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Polskiej** | Unii Europ. |
| 1. | Barwa | mg /l Pt | <51) | akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| 2. | Mętność | NTU | <0,11) | 1 | akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| 3. | Stężenie jonów wodoru (pH) |  | 7,5±0,02/20,10C | 6,5 - 9,5 | 6,5 – 9,5 |
| 4. | Przewodność elektryczna właściwa w 250C | µS/cm | 493±15/25,00C | 2500 | 2500 |
| 5. | Zapach |  | Z1S (chlor) | akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| 6. | Amonowy jon | mg /l | 0,15±0,04 | 0,50 | 0,50 |
| 7. | Azotany | mg /l | 2,6±0,7 | 50 | 50 |
| 8. | Azotyny | mg /l | <0,011) | 0,50 | 0,50 |
| 9. | Chlor wolny | mg /l | 0,07±0,023) | 0,3 | - |
| 10. | Mangan | µg /l | <301) | 50 | 50 |
| 11. | Żelazo | µg /l | <201) | 200 | 200 |
| 12. | Twardość ogólna CaCO3 | mg /l | 205±2 | 60 – 500 | - |
| 13. | Magnez | mg /l | 15 | 30 - 125 | - |
| 14. | Siarczany | mg /l | 60 | 250 | 250 |
| 15. | Utlenialność z KMnO4 | mg /l | 0,76±0,06 | 5,0 | 5 |
| 16. | Chrom | µg /l | <4,04) | 50 | 50 |
| 17. | Kadm | µg /l | <0,304) | 5 | 5,0 |
| 18. | Miedź | mg /l | <0,00324) | 2,0 | 2,0 |
| 19. | Nikiel | µg /l | <5,04) | 20 | 20 |
| 20. | Ołów | µg /l | <1,04) | 10 | 10 |
| 21. | Suma THM | μg /l | <164) | 100 | 100 |
| 22. | Suma WWA | μg /l | <0,0244) | 0,10 | 0,10 |
| 23. | Suma pestycydów | μg /l | <0,404) | 0,50 | 0,50 |
| BAKTERIOLOGIA |
| 24. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Enterokoki kałowe | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Clostridium perfringens | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Ogólna liczba bakterii w 22 ±20C | jtk/1ml | 0 | bez nieprawidłowych zmian | - |
| TWARDOŚĆ WODY Z SIECI WODOCIĄGOWEJ MIASTA LEGNICY w I półroczu 2017 |
| Rodzaj wody | mval/l | mmol/l | mgCaCO3/l | Stopnie niemieckie | Stopnie francuskie |
| Średnio twarda | 4,2 | 2,10 | 210 | 11,76 | 21,0 |
| SKALA OPISOWA TWARDOŚCI WODY |
| Rodzaj wody | mval/l | mmol/l | mgCaCO3/l | Stopnie niemieckie | Stopnie francuskie |
| Bardzo miękka | 0-2 | 0-1,0 | 0-100 | 0-5,6 | 0-10 |
| Miękka | 2-4 | 1,0-2,0 | 100-200 | 5,6-11,2 | 10-20 |
| Średnio twarda | 4-6 | 2,0-3,0 | 200-300 | 11,2-16,8 | 20-30 |
| O znacznej twardości | 6-8 | 3,0-4,0 | 300-400 | 16,8-22,4 | 30-40 |
| Twarda | 8-10 | 4,0-5,0 | 400-500 | 22,4-28 | 40-50 |
| Bardzo twarda | >10 | >5 | >500 | >28 | >50 |

*   -   Wartości średnie za I półrocze 2017r.

** -  W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero

1 )  -   Granica zakresu

2)  -    Granica oznaczania ilościowego

3 )  -  Podana zawartość chloru, dotyczy wody w sieci wodociągowej

4)   -    Analiza zlecana – SGS Pszczyna

NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie:

- wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do  spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz. 1989),

- wg Dyrektywy Unii Europejskiej Nr 98/83 EEC z dnia 3.XI.1998r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do  spożycia przez ludzi.