|  | LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST |
| --- | --- |
| Położenie Location | Nazwa lokalizacji Site name | Teren po północno - wschodniej stronie obwodnicy zachodniej Legnicy, pomiędzy obwodnicą, targowiskiem miejskim i ulicą Jaworzyńską. Działka nr 21/1 - 3,9186 ha obręb Legnicki Dwór, Działka nr 21/2 - 5,1362 ha obręb Legnicki Dwór, Działka nr 21/4 - 0,2815 ha obręb Legnicki Dwór, Działka nr 45/3 - 0,3211 ha obręb Ludwikowo, Działka nr 49 - 3,6218 ha obręb Ludwikowo, Działka nr 50 - 7,2027 ha obręb Ludwikowo. Łączna powierzchnia działek - 20,4819 ha The property is located in the north-eastern side of Legnica's western bypass between the bypass, public marketsquare and Jaworzyńska Street. Plot No. 21/1 - 3,9186 ha, Legnicki Dwór precinct. Plot No. 21/2 - 5,1362 ha, Legnicki Dwór precinct. Plot No. 21/4 - 0,2815 ha, Legnicki Dwór precinct. Plot No. 45/3 - 0,3211 ha, Ludwikowo precinct. Plot No. 49 - 3,6218 ha, Ludwikowo precinct. Plot No. 50 – 7,2027 ha, Ludwikowo precinct. Total area of the plots – 20,4819 ha |
|  | Miasto / Gmina Town / Commune | Legnica Legnica |
|  | Powiat District | Legnica Legnica |
|  | Województwo Province (Voivodship) | Dolnośląskie Lower Silesian Voivodship |
| Powierzchnia nieruchomości Area of property | Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) ha Max. area available (as one piece) ha | 20,4819 ha w tym działki drogowe (nr 21/4 i nr 45/3) o łącznej powierzchni 0,6026 ha 20,4819 ha including road plots (No. 21/4 and No. 45/3) on 0,6026 ha. |
|  | Kształt działki Shape of the site | Kwadrat Square |
|  | Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short description) | Brak możliwości No possibility |
| Informacje dotyczące nieruchomości Property information | Orientacyjna cena gruntu PLN/m2 włączając 23% VAT Approx. land price PLN/m2 including 23% VAT | 79,27 PLN/m2 – cena nie zawiera kosztów uzbrojenia technicznego związanego z nową inwestycją. 79,27 PLN/m2 – price does’t include new investment to technical infrastructure |
|  | Właściciel / właściciele Owner(s) | Gmina Legnica Legnica Commune |
|  | Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Valid zoning plan (Y/N) | T Uchwała Nr XLIII/454/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu byłej strefy ochronnej HM Legnica – rejon ulicy Myśliwskiej w Legnicy (Dz. U. Woj. Dolnośląskiego nr 87, poz. 1475 z dnia 28.04.2006 r.) Y Legnica City Council Resolution No XLIII/454/06 of February 27, 2006 regarding modification of the local development plan of the Mysliwska Street area in Legnica. Published in Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 87, poz. 1475 z dnia 28.04.2006 r. |
|  | Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Destination in the local spatial development plan | Działki nr 21/1, 21/2, 49, 50 - 1 P, UR, KS, U – zagospodarowanie: produkcyjne, bazy, składy, magazyny, rzemiosło i drobna wytwórczość, szeroko rozumiane usługi - w tym handel i administracja, urządzenia obsługi komunikacji samochodowej (stacja paliw, myjnia, salon sprzedaży samochodów, parkingi dla samochodów ciężarowych przejeżdżających przez miasto w ruchu tranzytowym itp.). Działki nr 21/4, 45/3 - KDW D1/2 (15) - tereny dróg wewnętrznych. Plots No. 21/1, No. 21/2, No. 49, No. 50 – 1 P, UR, KS, U – designated for: production activities, bases, storehouses, storages, craft and small-scale production activities; services including trade and administration, auto industry services (petrol station, car wash, car showroom, parking lot for transit traffic etc.) Plots No. 21/4 and No. 45/3 – KDW D1/2 (15) – inner roads. |
| Charakterystyka działki Land specification | Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] Soil class with area ha | Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane Bp – The urbanized undeveloped property |
|  | Różnica poziomów terenu [m] Differences in land level m | 8 |
|  | Obecne użytkowanie Present usage | Teren nieużytkowany. Północna część działki nr 21/1 oraz północno - zachodnia część działki nr 21/2 porośnięte młodymi drzewami (nie jest to teren lasów lecz teren budowlany). The unused area. The northern part of the plot No. 21/2 as well as the north-western part of the plot No. 21/2 are sapling-grown (it is not a forest but a construction area) |
|  | Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Soil and underground water pollution (Y/N) | N N |
|  | Poziom wód gruntowych [m] Underground water level m | ok. 8 about 8 |
|  | Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) Were there geological research area conducted? (Y/N) | T T |
|  | Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Risk of flooding or a landslide (Y/N) | N N |
|  | Przeszkody podziemne (T/N) Underground obstacles (Y/N) | N N |
|  | Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Ground and overhead obstacles (Y/N) | T W poprzek działek nr 49, 50 na osi wschód - zachód biegnie rów K-11 (urządzenie melioracji szczegółowej) odprowadzający wodę z kaskadowych zbiorników wodnych w strefie Huty Miedzi Legnica. W przypadku kolizji projektowanego zainwestowania z przebiegającym rowem dopuszcza się zastąpienie go odcinkiem kanalizacji lub likwidację pod warunkiem przejęcia odprowadzanych przez niego wód opadowych przez projektowaną sieć kanalizacji deszczowej. Y Across plots No. 49 and No. 50 on the east – west axis there is a trench (melioration device) from the water cascade resevoirs in the zone of Legnica Copper Smelter/Refinery. In case of clash between the planned investment and the trench there is a possibility of liquidation or replacing it with the sewege system line provided that the storm sewer will be taken over. |
|  | Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Ecological restrictions (Y/N) | N N |
|  | Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) | N N |
| Połączenia transportowe Transport links | Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Access road to the plot (type and width of access road) | Wjazd na teren od strony ul. Jaworzyńskiej. Gmina Legnica przystąpiła do budowy drogi stanowiącej bezpośrednie połączenie z ul. Jaworzyńską (ul. Myśliwska/Boiskowa) o szerokości 7 m oraz dwustronnym chodnikiem. |
|  | Autostrada / droga krajowa km Nearest motorway / national road km | Autostrada A4 – 4,1 km Droga krajowa nr 3 - 0,7 km A4 Motorway – 4,1 km National road No. 3 – 0,7 km |
|  | Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Sea and river ports located up to 200 km | Wrocław – Port Miejski - 78,7 km Głogów – 64,5 km Wrocław River Port – 78,7 km Głogów River Port – 63,5 km |
|  | Kolej km Railway line km | Dworzec PKP Legnica – 3,5 km Legnica Railway Station – 3,5 km. |
|  | Bocznica kolejowa km Railway siding km | N N |
|  | Najbliższe lotnisko międzynarodowe km Nearest international airport km | Wrocław – 70,4 km, Poznań-Ławica 191 km Wrocław N.Copernicus Airport – 70,4 km Poznań Airport – 191 km |
|  | Najbliższe miasto wojewódzkie km Nearest voivodship city km | Wrocław – 78,8 km Wrocław – 78,8 km |
| Istniejąca infrastruktura Existing infrastructure | Elektryczność na terenie (T/N) Electricity on site (Y/N) | N N |
|  | Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) m | Energia elektryczna doprowadzona do targowiska miejskiego. Ustala się doprowadzenie energii elektrycznej do wszystkich terenów przewidzianych do zagospodarowania. Zasilanie projektowanego zainwestowania - z istniejących sieci nn i istniejących stacji transformatorowych położonych poza granicami terenu objętego planem - R-353-16 i R-353-10 oraz ewentualnie projektowanych stacji transformatorowych. Budowa systemu sieci nn i SN według ustaleń określonych w miejscowym planie, na warunkach uzgodnionych z dostawcą energii. Odległość przyłącza od granicy terenu 1 km. The electricity is brought to the public marketplace. It is set to bring the electricity to all the plots designated to be developed. The power supply of the planned investment – from the existing transformer stations located outside the borders of the property covered by the plan - R-353-16 and R0353-10 as well as potentially designed transformer stations. The construction of low and medium voltage grounding systems according to the local area plan, must be agreed with the power supplier. The distance from the power connection to the plot border – 1km. |
|  | Napięcie Voltage kV | Na całym terenie dopuszcza się realizowanie nowych stacji 20/0,4 kV stosownie do potrzeb, na ewentualnie wydzielanych działkach o powierzchni do 100 m2. It is allowed to implement new stations 20/0, 4 kV as required throuhgout the whole property, on plots up to 100 m2. |
|  | Dostępna moc Available capacity MW | Do 3MW – konieczność przebudowy istniejącej sieci SN Up to 3MW – existing network reconstruction is necessary |
|  | Gaz na terenie (T/N) Gas on site (Y/N) | N Ustala się doprowadzenie gazu do terenu. Nie przewiduje się rozbudowy średnioprężnej sieci gazowej ani realizacji nowych stacji redukcyjno - pomiarowych w tym rejonie. N It is set to bring the gas to the property. The expansion of the medium pressure gas network or developing new reduction and measuring stations is not taken into account in this area. N |
|  | Odległość przyłącza od granicy działki Connection point (distance from boundary) m | Gazociąg o niskim ciśnieniu w ul. Jaworzyńskiej – 200 m; gazociąg o średnim ciśnieniu w ul. Zachodniej – 1500 m Low pressure gas pipeline at Jaworzyńska Street - 200m, medium pressure gas pipeline at Zachodnia Street – 1500m |
|  | Wartość kaloryczna Calorific value MJ/Nm3 | 35,9 MJ/m³(GZ-50) |
|  | Średnica rury Pipe diameter mm | Brak danych No data |
|  | Dostępna objętość Available capacity Nm3/h | 600 m³/h |
|  | Woda na terenie (T/N) Water supply on site (Y/N) | N Na zachód od działek nr 21/1, 49 biegną dwie nitki wodociągu WAØ1000 doprowadzające wodę z "wielkiej wody" w rejonie Przybkowa w kierunku na Lubin. Na południowy zachód od działki nr 49 - sieć wodociągowa Ø600. Nowe zainwestowanie należy zaopatrywać w wodę z systemu istniejących i projektowanych wodociągów włączonych do istniejących wodociągów znajdujących się poza terenem, w szczególności z wodociągów w ul. Jaworzyńskiej i ul. Handlowej. N There are two water supply threads WA 1000 bringing the water to the „Great Water” in the Przybków precinct on the west to plots No. 21/1 and No. 49 towards Lubin. On the south-west from the plot No. 49 there is a water supply network w600. New investment has to be provided with water from the existing water supply networks, outside the area of the property, especially from Jaworzyńska Street and Handlowa Street water supplies. |
|  | Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) m | Ø600 w ul. Zachodniej Ø300 w ul. Jaworzyńskiej – 300 m Ø110 przy targowisku miejskim Planowana jest budowa sieci w200 w ul. Boiskowej Ø600 at Zachodnia Street Ø300 at Jaworzyńska Street – 300m Ø110 at the city market Sewage system 200 is planned at Boiskowa Street |
|  | Dostępna objętość Available capacity m3/24h | Zakładana wydajność 150 m³/h Ecspected efficiency 150m³/h |
|  | Kanalizacja na terenie (T/N) Sewage discharge on site (Y/N) | N Ścieki bytowo - gospodarcze z terenu należy odprowadzać projektowanym systemem kanałów do istniejącej sieci kanalizacyjnej w ulicach Handlowej, Boiskowej i Jaworzyńskiej. Ścieki wytwarzane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą winny być przed odprowadzeniem do kanalizacji - w uzasadnionych wypadkach - stosownie podczyszczone. Wody opadowe należy odprowadzić do systemu istniejącej kanalizacji deszczowej, w szczególności do kanałów deszczowych w ul. Boiskowej i Jaworzyńskiej. Ścieki socjalno – bytowe, ścieki przemysłowe wymagają dodatkowego podczyszczenia w porozumieniu z LPWiK S.A. N Sewage from the area has to be discharged through the designed water supply network to the existing water supply network on Handlowa Street, Boiskowa Street and Jaworzyńska Street. The sewage from the business activities should be pre-refined (only under justified circumstances). Rainwater has to be brought to the storm sewer, in particular to Boiskowa Street and Jaworzyńska Street wastepipes. Municipal an industrial wastewater needs additional treatment in agreement with the system operator – LPWiK SA |
|  | Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) m | Ø200 w ul. Boiskowej – 200 m Ø250 w ul. Jaworzyńskiej Ø200 w ul. Handlowej Planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 w ul. Boiskowej Ø200 at Boiskowa Street – 200m Ø250 at Jaworzyńska Street Ø200 at Handlowa Street Sewage systemØ200 is planned at Boiskowa Street |
|  | Dostępna objętość Available capacity m3/24h | Zakładana wydajność 150 m³/h Ecspected efficiency 150m³/h |
|  | Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Treatment plant on site or in close vicinity (Y/N) | N N |
|  | Telefony (T/N) Telephone (Y/N) | N Nie ogranicza się możliwości rozbudowy kablowej sieci teletechnicznej. Na terenie dopuszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej. N The possibility of expanding telecommunication cable network is not restricted. It is allowed to locate the base station of mobile network in the area. |
|  | Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) m | 200 m |
| Uwagi Comments | Teren leży w granicach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 grudnia 2008 r. - Dz. U. Nr 232, poz. 1553). Na działce nr 49 obręb Ludwikowo ustanowiono służebność przesyłu (pow. 42m2) na rzecz spółki Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Dla terenu w okresie perspektywy nie przewiduje się doprowadzenia sieci ciepłowniczych z ciepłowni komunalnych. Obiekty kubaturowe winny być ogrzewane przez indywidualne lub zbiorowe kotłownie. Ustala się zakaz opalania kotłowni paliwami nieekologicznymi, zalecając stosowanie gazu przewodowego i innych paliw ekologicznych. Odprowadzenie wód deszczowych na terenie: Ø300-500 przy targowisku miejskim, planowana jest budowa kanalizacji Ø800 w ul.Boiskowej. Decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30.06.2015 r. teren lotniska został wykreślony z rejestru lotnisk cywilnych. The property is located in The Legnica Special Economic Zone (Council of Ministers Regulation, 15.12.2008 - Journal of Law No. 232, item 1553). On the plot No. 49, precinct Ludwikowo, transmition easement has been established (area 42m2) for Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA -Legnica Waterworks and Sewers Company. There is no perspective of developing heating networks from municipal heating. Buildings shoud be heated from individual or collective heat-only boiler station. Heating with non-ecological fuels is forbidden. Heating with gas and ecological fuels is recommended. Rainwater drainage: Ø300-500 at the city market, Ø800 sewage system is planned at Boiskowa Street. The Decision of the President of the Civil Aviation Office of 30 June, 2015, the area of ​​the airport was deleted from the register of the civil airports. |
| Osoba przygotowująca ofertę Offer prepared by | Anna Tymiak Kierownik Referatu ds. Zasobu Nieruchomości Gminy w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Legnicy tel. 76/72-12-291 e-mail: atymiak@legnica.eu Anna Tymiak, Manager of the city property, tel. +48 76 72 12 291, atymiak@legnica.eu |
| Osoby do kontaktu Contact person | Urszula Nowakowska Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Legnicy tel.76/72-12-307 e-mail: unowakowska@legnica.eu Urszula Nowakowska, Head of the Real Estate Management Department, tel. +48 76 72 12 307, unowakowska@legnica.eu |

https://drive.google.com/open?id=1NYYf3hUgfbgAvstFStlkEbN9A9w&usp=sharing

Legnica, 30.03.2017