RAPORT Z WYKONANIA 
„PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA LEGNICY DO 2020 ROKU”

ZA LATA 2015 – 2016

Legnica 2017

| Wykonawca: Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja 43-450 Ustroń ul. Sikorskiego 10 tel. +48 512 110 314; fax (33) 487 63 98 biuro@eko-precyzja.eu |  |
| --- | --- |

Spis treści:

1.Wstęp	4

1.1. Podstawa prawna	4

1.2. Okres sprawozdawczy	4

1.3. Źródła danych	4

1.4. Autorzy sprawozdania	4

1.5. Zakres opracowania	4

2. Charakterystyka Miasta Legnicy.	5

2.1. Położenie Miasta Legnicy.	5

2.2. Klimat.	6

2.3. Zasoby kopalin.	6

2.4. Wody powierzchniowe i podziemne.	7

2.4.1. Wody powierzchniowe.	7

2.4.2. Wody podziemne.	7

2.5. Zasoby przyrodnicze.	9

2.5.1. Formy ochrony przyrody.	9

2.5.2. Lasy.	9

2.6. Demografia.	10

2.7. Infrastruktura miasta.	11

2.7.1. Gospodarka wodno – ściekowa.	11

2.7.2. Energetyka, sieć gazowa i ciepłownicza.	11

2.7.3. Komunikacja.	12

3. Zakres realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Legnicy.	13

4. Ocena realizacji Programu Ochrony Środowiska.	71

5. Ocena systemu monitoringu.	71

5.1. Ochrona powietrza	80

5.2. Zasoby wodne	84

5.3. Gospodarka wodno – ściekowa	85

5.4. Gospodarka odpadami	86

5.5. Gleby	94

5.6. Hałas	97

5.7. Pola elektromagnetyczne	98

6. Podsumowanie	99

Spis ilustracji	100

Spis tabel	100

# 1.Wstęp

## 1.1. Podstawa prawna

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 t.j.) Prezydent Miasta Legnicy co 2 lata przedstawia Radzie Miejskiej Legnicy Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska.

## 1.2. Okres sprawozdawczy

Niniejszy Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Legnicy do 2020r. sporządzono na podstawie analizy realizacji zadań zawartych w Programie, określonych dla Miasta Legnicy. Raport obejmuje okres od 01.01.2015 do 31.12.2016 r.

## 1.3. Źródła danych

Dane wykorzystane podczas sporządzania niniejszego raportu pochodzą z

- Urzędu Miasta w Legnicy,

- Głównego Urzędu Statystycznego,

- Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu,

- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu,

- Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

- Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.,

- Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy,

- Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy,

- Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Legnicy,

- Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach,

- Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy,

- Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,

- KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huty Miedzi „Legnica”,

- Banku Danych o Lasach,

- Legnickiej Biblioteki Publicznej – Ekobiblioteka.

## 1.4. Autorzy sprawozdania

Autorami sprawozdania są pracownicy Zakładu Analiz Środowiskowych Eko-Precyzja, w składzie: mgr Paweł Czupryn oraz mgr inż. Karolina Ioannidis.

## 1.5. Zakres opracowania

W skład niniejszego Raportu wchodzą następujące składowe:

- Charakterystyka miasta Legnicy,

- Zakres realizacji Programu,

- Ocena realizacji Programu,

- Ocena systemu monitoringu,

- Podsumowanie.

# 2. Charakterystyka Miasta Legnicy.

## 2.1. Położenie Miasta Legnicy.

Miasto Legnica położone jest w południowo-zachodniej Polsce, w środkowej części województwa dolnośląskiego na równinie legnickiej, nad rzekami: Kaczawą (dopływ Odry) i wpadającą do niej Czarną Wodą. Jest miastem na prawach powiatu (powiatem grodzkim) oraz siedzibą powiatu ziemskiego. Stanowi najdalej wysunięty na południe i największy ośrodek miejski Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Zgodnie z regionalizacją fizyczno-graficzną wg J. Kondrackiego (2002r.) Legnica leży w granicach makroregionu Nizina Śląsko-Łużycka, w mezoregionie Równina Legnicka.

Rysunek 1. Miasto Legnica na tle powiatu legnickiego.

źródło: www. google.pl

## 2.2. Klimat.

Według regionalizacji agroklimatycznej Gumińskiego Legnica znajduje się w dzielnicy wrocławskiej. Miasto cechuje się wyjątkowo łagodnym i ciepłym w skali kraju klimatem, charakteryzującym się następującymi wartościami podstawowych elementów klimatu :

- średnia temperatura roczna 8,5OC,

- ilość dni z opadem ciągłym zimą – 15,

- ilość dni z mgłą w ciągu roku > 60,

- liczba dni z pokrywą śnieżną 60,

- średni opad roczny - 555 mm

Wielkość opadów atmosferycznych w rejonie Legnicy cechuje duża zmienność, czego efektem jest stosunkowo częste występowanie susz i powodzi. Ilość opadów należy tu do najniższych na Dolnym Śląsku. Deszcze ulewne i nawalne występują w okresie od kwietnia do października z maksimum w czerwcu i lipcu.

W Legnicy przeważają wiatry o kierunku zachodnim. Najmniejszym udziałem charakteryzują się wiatry północne. W półroczu ciepłym wyraźnie większy jest udział wiatrów północno-zachodnich, natomiast w półroczu chłodnym wzrasta udział wiatrów południowych. Ukształtowanie terenu miasta w formie półzamkniętej kotliny z płaskim dnem dolin rzecznych stwarza warunki sprzyjające powstawaniu zastoisk zimnego powietrza i kumulacji zanieczyszczeń atmosfery ze źródeł lokalnych.

## 2.3. Zasoby kopalin.

W północnej części miasta Legnicy występują fragmenty udokumentowanego złoża węgla brunatnego i kruszywa naturalnego. W północnej części miasta zalegają fragmenty udokumentowanych złóż węgla brunatnego “Legnica - Pole Zachodnie” i “Legnica – Pole Wschodnie”. Węgiel brunatny w złożu “Legnica” jest węglem energetycznym o niskim zapyleniu i wysokiej kaloryczności. Kopalinami towarzyszącymi są iły ceramiki budowlanej oraz kruszywo naturalne. W nadkładzie złóż węgla brunatnego znajduje się złoże kruszywa naturalnego “Legnica - Pole Wschodnie”. Stanowią je czwartorzędowe piaski różnoziarniste i żwiry rzeczne wypełniające dolinę Kaczawy. Ponadto, w Legnicy i w bezpośrednim otoczeniu miasta eksploatowano w licznych gliniankach iły ceramiczne.

Tabela 1. Charakterystyka niezagospodarowanych złóż węgla brunatnego „Legnica”.

| Złoże | Miąższość pokładów [m] | Głębokość spągu | N:W | Wartość opałowa [kcal/kg] | Popielność [%] | Śr. zaw. siarki [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Legnica-pole Północne | 22,0 | 207,2 | 8,7 | 2 194 | 18,72 | 1,42 |
| Legnica-pole Wschodnie | 18,1 | 155,4 | 7,6 | 2 090 | 21,80 | 0,42 |
| Legnica-pole Zachodnie | 21,0 | 158,8 | 6,6 | 2 254 | 18,14 | 0,74 |

źródło: Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce (wg stanu na 31.12.2016r.)

## 2.4. Wody powierzchniowe i podziemne.

### 2.4.1. Wody powierzchniowe.

Główną rzeką miasta Legnicy jest Kaczawa, uchodząca do Odry na wschód od Prochowic. Inne ważniejsze cieki wodne to Czarna Woda - lewobrzeżny dopływ Kaczawy (uchodzący w rejonie ul. Piątnickiej), przyjmujący wody rzeki Skora. Zachodnie fragmenty miasta odwadnia potok Białka (Pawłówka) uchodząca do Czarnej Wody. Ciekiem przepływającym przez miasto Legnica jest również Kopanina (Żurawek) i rzeka Wierzbiak, która stanowi  częściowo wschodnią granicę miasta. W Legnicy brak jest wód stojących pochodzenia naturalnego.

Obszar miasta Legnicy leży w zlewniach następujących jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP):

Tabela 2. Jednolite Części Wód Powierzchniowych znajdujące się na obszarze miasta Legnicy.

| Kod JCWP | Nazwa JCWP |
| --- | --- |
| RW60001613854 | Dopływ w Przybkowie |
| RW600017138874 | Żurawek |
| RW600018138689 | Lubiatówka |
| RW6000181386922 | Pawłówka |
| RW600019138699 | Czarna Woda od Karkoszki do Kaczawy |
| RW60001913889 | Wierzbiak od Kojszkówki do Kaczawy |
| RW60002013859 | Kaczawa od Nysy Szalonej do Czarnej Wody |
| RW600020138999 | Kaczawa od Czarnej Wody do Odry |

źródło: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

### 2.4.2. Wody podziemne.

Legnica znajduje się w zasięgu Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 94.

Lokalny Zbiornik Wód Podziemnych występujący na terenie miasta Legnicy (wg Informatora PSH Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce, wydanego przez Państwowy Instytut Geologiczny oraz Państwowy Instytut Badawczy w 2017 roku, przy współpracy z Ministerstwem Środowiska oraz Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej) to LZWP nr 318 Zbiornik Słup – Legnica (dawny GZWP nr 318). Granice LZWP Słup -Legnica nie pokrywają się z granicami dawnego GZWP 318 Słup-Legnica, ponieważ granice i zasięg LZWP nr 318 są zdecydowanie mniejsze od dawnego GZWP nr 318.

Rysunek 2. Lokalny zbiornik wód podziemnych na terenie miasta Legnicy.

źródło Mapa Głównych Zbiorników Wód Podziemnych stan na 01.01.2017r.

Tabela 3. Charakterystyka LZWP nr 318.

| Powierzchnia [km2] | 19,16 |
| --- | --- |
| Powiat | legnicki, złotoryjski |
| Jednostka hydrogeologiczna wg Paczyńskiego, Sadurskiego (2007) | prowincja Odry: SŚOPd – region środkowej Odry – subregion południowy |
| Jednostka hydrogeologiczna wg Kleczkowskiego (1990a, b), zmieniona | pasmo zbiorników przedsudeckich |
| Zlewnia powierzchniowa (II rzędu wg MphP) | Odry od Nysy Kłodzkiej do Baryczy |
| Typ zbiornika | porowy |
| Stratygrafia | czwartorzęd |
| Klasa jakości wody | III |
| Wodoprzewodność [m2/d] | 10–500 |
| Moduł jednostkowy zasobów dyspozycyjnych [m3/d × km2] | 125,2 |
| Szacunkowe zasoby dyspozycyjne [m3/d] | 2400 |

źródło: Informator PSH Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce

## 2.5. Zasoby przyrodnicze.

### 2.5.1. Formy ochrony przyrody.

Na terenie miasta Legnicy występują następujące formy ochrony przyrody:

- 56 pomników przyrody,

- 6 użytków ekologicznych.

### 2.5.2. Lasy.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż powierzchnia gruntów leśnych na terenie miasta Legnicy wynosi 242,46 ha, co daje lesistość na poziomie 4,1% (stan na 2016r.). Wskaźnik lesistości miasta jest niższy niż średnia krajowa, która wynosi 29,2%. Lasy na terenie miasta są zarządzane przez Nadleśnictwo Legnica.

Rysunek 3. Lasy na terenie miasta Legnicy.

źródło: Bank Danych o Lasach

## 2.6. Demografia.

Istotnym uwarunkowaniem decydującym o przebiegu procesów rozwojowych miasta są czynniki demograficzne takie jak: liczba ludności, gęstość zaludnienia, struktura wieku oraz struktura płci.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego z 2016 roku liczba ludności w mieście Legnicy wynosiła 100 718 osób, z czego 47 689 stanowili mężczyźni, a 53 029 kobiety. Szczegółowe informacje na temat demografii zostały zamieszczone w poniższej tabeli.

Tabela 4.Dane demograficzne (stan na 31.XII.2016r.).

| Parametr | Jednostka miary | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Ludność według miejsca zameldowania |
| Liczba ludności (ogółem) | osoba | 100 718 |
| Liczba kobiet | osoba | 53 029 |
| Liczba mężczyzn | osoba | 47 689 |
| Wskaźnik modułu gminnego |
| Gęstość zaludnienia | ilość osób / km2 | 1 799 |
| Ilość kobiet na 100 mężczyzn | osoba | 111 |
| Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców | - | -1,7 |
| Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem |
| W wieku przedprodukcyjnym | % | 16,3 |
| W wieku produkcyjnym | % | 61,4 |
| W wieku poprodukcyjnym | % | 22,3 |

źródło: GUS

## 2.7. Infrastruktura miasta.

### 2.7.1. Gospodarka wodno – ściekowa.

Rozdział został opisany w części 5. Ocena systemu monitoringu – Gospodarka wodno – ściekowa.

### 2.7.2. Energetyka, sieć gazowa i ciepłownicza.

Dostawą energii elektrycznej zajmuje się Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy. Gaz rozprowadza Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu. Zaopatrzenie w ciepło realizuje Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A., poprzez włączone w system dwie ciepłownie (centralną i awaryjną). Oprócz tego w Legnicy działają kotłownie lokalne oraz indywidualne źródła grzewcze.

Poniższa tabela przedstawia zbiorczą charakterystykę systemu energetycznego w Legnicy, na podstawie danych GUS za okres od 2014r. do 2016r.

Tabela 5.Charakterystyka systemu energetycznego w Legnicy.

|  | Jednostka | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energia elektryczna |
| Odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu | Szt. | 41 423 | 41 713 | 42 121 |
| Zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu | MWh | 67 492 | 68 976 | 68 941 |
| Sieć gazowa |
| Długość czynnej sieci gazowej | m | 199 090 | 199 314 | 199 105 |
| Czynne połączenia do budynków mieszkalnych | Szt. | 4 086 | 4 126 | 4 113 |
| Odbiorcy gazu | gosp. dom. | 36 020 | 36 079 | 36 207 |
| Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem | gosp. dom. | 2 740 | 2 532 | 2 716 |
| Zużycie gazu ogółem | tys. m3 | 12 782,5 | 13 178,7 | 14 616,5 |
| Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań | tys. m3 | 6 157,6 | 5 376,9 | 6 195,0 |
| Ludność korzystająca z sieci gazowej | osoba | 95 485 | 94 853 | 94 841 |
| Ciepłownictwo |
| Sprzedaż energii cieplnej ogółem, w tym: | GJ | 451 731 | 477 990 | 521 664 |
| budynki mieszkalne | GJ | 412 185 | 418 852 | 459 366 |
| urzędy i instytucje | GJ | 39 546 | 59 138 | 62 298 |
| Kotłownie ogółem | ob. | 97 | 102 | 104 |
| Kotłownie w spółdzielniach mieszkaniowych | ob. | 2 | 2 | 2 |
| Długość sieci cieplnej przesyłowej | km | 136,5 | 134,6 | 125,9 |
| Długość sieci cieplnej przyłączy do budynków | km | 30,7 | 32,2 | 29,4 |

źródło: GUS

### 2.7.3. Komunikacja.

Legnica położona jest na przecięciu „III europejskiego korytarza transportowego” Berlin - Wrocław - Katowice - Lwów - Kijów, z odgałęzieniem IIIA Drezno – Krzywa (autostrada A4, linia kolejowa E30) z południkowym korytarzem komunikacyjnym E65 (DK3 i miejscami droga ekspresowa S3, linia kolejowa o znaczeniu państwowym Legnica - Rudna Gwizdanów, łącząca się z linia kolejową C-E59 Szczecin - Wrocław), stanowiąc ważny węzeł komunikacji drogowej i kolejowej.

Legnica leży w węźle dróg:

- krajowych:

  - nr 3 (Świnoujście - Jakuszyce - granica państwa), prowadząca ulicami: Jaworzyńską, Zachodnią, Rondo Unii Europejskiej, Zachodnią, Jaworzyńską, Rondo Bitwy Legnickiej 1241 r., Jaworzyńską;

  - nr 4 [autostrada A4] (granica państwa - Jędrzychowice - Wrocław - Kraków - Korczowa - granica państwa); autostrada A4 powiązana jest z miejskim układem drogowym poprzez węzły z drogą krajową nr 3 (węzeł Nowa Wieś Legnicka) oraz - poza granicami miasta – z drogą wojewódzką nr 364;

  - nr 94 (Krzywa - Wrocław - Bytom - Kraków - Balice), prowadząca ulicami: Chojnowską, Piastowską, Pocztową, Kartuską, Czarnieckiego i Wrocławską.

- drogi wojewódzkiej nr 364 (dawna droga krajowa nr 364) Legnica - Złotoryja – Lwówek Śląski - Gryfów Śląski (ul. Złotoryjska, Dziennikarska);

- dróg powiatowych:

  - nr 20320 Legnica - Koskowice (ul. Koskowicka),

  - nr 20343 Legnica - Bieniowice (ul. Pątnowska),

  - nr 20350 Legnica - Miłogostowice (ul. Rzeszotarska),

  - nr 20353 Legnica - Grzybiany (ul. Iwaszkiewicza),

  - nr 20392 Legnica - Legnickie Pole (ul. Gniewomierska),

  - nr 20397 Legnica - Warmątowice/Dunino (ul. Nowodworska).

Przez Legnicę przebiega kluczowy szlak komunikacji kolejowej E-30 łączący Europę Zachodnią z Ukrainą i wschodem kontynentu. Trasa ta obsługuje połączenia z Wrocławiem i innymi ważnymi ośrodkami miejskimi Polski, jak i linie kolejowe do miast wschodnich Niemiec: Drezna, Lipska, czy Berlina.

Legnica leży na trasie korytarza komunikacyjnego E65 – trasy europejskiej, łączącej Bałtyk z Adriatykiem, a dokładnie miasto Malmö w Szwecji z miejscowością Chania w Grecji. Województwo Dolnośląskie, wraz z dziewięcioma innymi europejskimi regionami, jest sygnatariuszem międzyregionalnego porozumienia na rzecz utworzenia CETC-ROUTE65 – Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego.

# 3. Zakres realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Legnicy.

Tabela 6. Zadania zawarte w  Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Legnicy.

| Opis przedsięwzięcia | Okres realizacji | Stopień realizacji | Podmiot realizujący | Koszt [brutto, zł] | Źródła finansowania | Opis realizacji zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych |
| 1.1. | Wprowadzanie do strategii, polityk i programów sektorowych miasta zasad zrównoważonego rozwoju oraz celów polityki ekologicznej miasta. | 2014 | 3 | Urząd Miasta Legnica | 89 322,60 | Budżet Miasta | „Strategia Rozwoju Miasta 2015 – 2020 PLUS” (Uchwała Nr L/515/14 RML z dnia 27.10.2014). Jednym z celów strategicznych uwzględnionych w Strategii jest: Cel strategiczny V – Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego. Przyjęte cele strategiczne są wzajemnie równorzędne, a ich realizacja powinna przebiegać równolegle, po to, aby proces rozwojowy miasta i obszaru jego oddziaływania dokonywał się w sposób prawidłowy i zrównoważony. |
|  |  | 2016 | 3 | Urząd Miasta Legnica | 71 739,85 | środki UE – Fundusz Spójności w ramach RPO Pomoc Techniczna - 64 565,86 zł Budżet Miasta - 7 173,99zł | „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015 – 2020” (Uchwała Nr XIX/195/16 RML z dnia25.04.2016 r.). Strategia Rozwoju stanowi dokument nadrzędny w procesie planistyczno-strategicznym miasta. Wszystkie działania założone w ramach Strategii zawierają w sobie zrównoważony rozwój, do którego Strategia odnosi się wielokrotnie. Zadania w niej określone będą konkretyzować się w zapisach programów operacyjnych i sektorowych, m.in. w Lokalnych Programach Rewitalizacji, czy Planach energetycznych. |
|  |  |  |  |  |  |  | Wszystkie jednostki merytoryczne Urzędu Miasta, opracowując programy zobligowane są do zachowania spójności tych dokumentów z dokumentem Strategii, (...). |
| 1.2. | Objęcie strategii, polityk i programów sektorowych strategicznymi ocenami oddziaływania na środowisko, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem. | 2014 - 2016 | 3 | Urząd Miasta Legnica | 161 062,45 | Fundusz Spójności w ramach RPO Pomoc Techniczna, Budżet Miasta | Wszystkie dokumenty sporządzane są zgodnie z obowiązującym prawem, w tym również Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. |
| 2. | Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska |
| 2.1. | Udzielanie zamówień publicznych z możliwie najszerszym uwzględnianiem aspektów środowiskowych oraz rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ na środowisko naturalne. | 08.2016 - 11.2016 | 2 | Urząd Miasta Legnica | 91 446,86 | Budżet Miasta | Pilotażowe wdrożenie systemu pasażerskiego transportu rowerowego – Legnicki Rower Miejski. System składał się z 4 stacji rowerowych (wyposażonych w 7 stanowisk na rowery) i 21 rowerów. |
| 2.2. | Podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu Miasta z zakresu prowadzenia zielonych zamówień publicznych GPP. | 2015 - 2016 | 0 | Urząd Miasta Legnica | - | - | Brak realizacji zadania. |
| 3. | Zarządzanie środowiskowe w gminie |
| 3.1. | Informowanie i zachęcanie przedsiębiorców, instytucji i organizacji działających w gminie do wprowadzania systemów zarządzania środowiskowego. | 2015 - 2016 | 0 | Urząd Miasta Legnica | - | - | Brak realizacji zadania. |
| 3.2. | Promowanie i wspieranie na lokalnym rynku przedsiębiorców i organizacje, legitymizujące się certyfikowanymi systemami zarządzania środowiskowego. | 2015 - 2016 | 0 | Urząd Miasta Legnica | - | - | Brak realizacji zadania. |
| 4. | Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym |
| 4.1. | Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymagań ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym prognoz oddziaływania na środowisko i opracowań ekofizjograficznych. | 2015 - 2016 | 2 | Urząd Miasta Legnica | 229 395,00 (koszt brutto 8 planów miejscowych uchwalonych od 01.01.2015 do 31.12.2016 r.) | Budżet Miasta | Okres realizacji zadania związany jest z podjęciem przez Radę Miejską Legnicy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia (zmiany) planu miejscowego oraz z czasem trwania procedury planistycznej. Dla 8 uchwalonych w latach 2015-2016 planach miejscowych opracowano prognozy oddziaływania na środowisko oraz opracowania ekofizjograficzne. |
| 4.2. | Prowadzenie racjonalnej polityki przestrzennej (kształtowanie przestrzeni), uwzględniającej wartości przyrodnicze i ład przestrzenny. | 2015 - 2016 | 2 | Urząd Miasta Legnica | 229 395,00 (koszt brutto 8 planów miejscowych uchwalonych od 01.01.2015 do 31.12.2016 r.) | Budżet Miasta | Okres realizacji zadania związany jest z podjęciem przez Radę Miejską Legnicy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia (zmiany) planu miejscowego oraz z czasem trwania procedury planistycznej. W 8 uchwalonych w latach 2015-2016 planach miejscowych uwzględniono ład przestrzenny i wymagania ochrony środowiska – wynika to z uzasadnień do uchwał. |
| 5. | Edukacja ekologiczna społeczeństwa |
| 5.1. | Udostępnianie informacji o środowisku i działaniach proekologicznych w gminie. | 2015 - 2016 | 2 | Urząd Miasta Legnica | - | Budżet Miasta | Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzone do planów miejscowych były wyłożone do publicznego wglądu w trakcie procedury planistycznej. Informacje o prowadzonych postępowaniach oraz wydanych decyzjach wprowadzano do ekoportalu i BIP. Na stronie internetowej Urzędu Miasta na bieżąco publikowano wszystkie informacje na temat funkcjonowania nowego systemu i sposobu segregowania odpadów oraz innych kampanii środowiskowych. |
| 5.2. | Popularyzacja za pomocą kanałów informacyjnych UM kampanii społecznych służących wyrabianiu ekologicznych nawyków wśród mieszkańców wszystkich grup wiekowych. | 2015 - 2016 | 2 | Urząd Miasta Legnica | - | Budżet Miasta | Zadanie realizowane na bieżąco. |
| 5.3. | Organizacja XX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2015". | 15-16.05.2015 | 3 | Urząd Miasta Legnica | 16 757,15 | WFOŚIGW, Budżet Miasta | Zorganizowano XX Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2015". |
| 5.4. | Zakup nagród dla wyróżnionych w XX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2015". | 30.03-30.06.2015 | 3 | Urząd Miasta Legnica | 20 345,72 | WFOŚIGW, Budżet Miasta | Zakupiono nagrody dla wyróżnionych w XX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2015". |
| 5.5. | Dalsze prowadzenie edukacji ekologicznej związanej z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. | 2015 - 2016 | 2 | Urząd Miasta Legnica | - | Budżet Miasta | Zadanie realizowane na bieżąco. (omówiono szczegółowo w części 5. Ocena systemu monitoringu – 5.4. Gospodarka odpadami). |
| 5.6. | Zakup nagród dla zwycięzców konkursów i projektów dotyczących selektywnej zbiórki odpadów i jej znaczenia dla środowiska naturalnego, wykonanie ulotek, plakatów i banerów informacyjnych oraz organizację spotkań edukacyjnych dla mieszkańców miasta. | 2015 - 2016 | 2 | Urząd Miasta Legnica | - | Budżet Miasta | Zadanie realizowane na bieżąco. |
| 5.7. | Organizacja konferencji „Gospodarka Odpadami Komunalnymi – Legnica 2015”. | 22-23.10.2015 | 3 | Urząd Miasta Legnica | - | Budżet Miasta | Konferencja „Gospodarka odpadami komunalnymi 2015 – Ponadregionalna wymiana doświadczeń” skierowana była do samorządów, instytucji, przedsiębiorców oraz wszystkich, którzy są zainteresowani tematyką gospodarowania odpadami komunalnymi. Uczestnicy konferencji poruszali m.in. takie tematy jak: Prawne aspekty gospodarki odpadami komunalnymi, Finansowanie gospodarki odpadami komunalnymi, Technologie i funkcjonowanie regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, Technologie przetwarzania odpadów. |
| 5.8. | Ekobiblioteka – kontynuacja imprez cyklicznych (przedstawionych poniżej). | 19.01.2015 - 30.11.2015 | 3 | Ekobiblioteka Legnicka Biblioteka Publiczna | 19 944,53 | LBP - dotacja UM | - |
|  |  | 02.02.2016 - 30.11.2016 | 3 | Ekobiblioteka Legnicka Biblioteka Publiczna | 19 503,05 | LBP - dotacja UM | - |
|  | prowadzenie zajęć w ramach Biblioteki Przyjaznej Maluchom | 19.01.2015 - 30.11.2015 02.02.2016 - 30.11.2016 | 3 | Ekobiblioteka Legnicka Biblioteka Publiczna | - | - | Biblioteka Przyjazna Maluchom, zapraszała dzieci w wieku 2-5 lat wraz z rodzicami. W formie zabaw plastycznych i ruchowych, wprowadzała maluchy w świat przyrody. |
|  | lekcje przyrodnicze | 19.01.2015 - 30.11.2015 02.02.2016 - 30.11.2016 | 3 | Ekobiblioteka Legnicka Biblioteka Publiczna | - | - | Lekcje przyrodnicze były przeznaczone dla dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych. Cykle zajęć obejmowały takie tematy jak: ekologia, odpady, hałas, woda, zdrowie, powietrze, las, pory roku, formy ochrony przyrody, zwierzęta domowe itp. Wybór tematów zależny był od zapotrzebowania. Najaktywniejsze grupy zaproszono do Pasowania na Ekoludka, które odbyły się na zakończenie roku szkolnego. |
|  | prowadzenie Koła Ekologicznego | 19.01.2015 - 30.11.2015 02.02.2016 - 30.11.2016 | 3 | Ekobiblioteka Legnicka Biblioteka Publiczna | - | - | Koło Ekologiczne prowadziła nauczycielka przyrody, od lat współpracująca z Ekobiblioteką – Ewa Wójcik. Dwa razy w miesiącu odbywały się spotkania dzieci szczególnie zainteresowanych przyrodą i jej ochroną. Dzieci miały możliwość uzupełniać swoją wiedzę, poznawać prawa rządzące naturą i uczyły się szacunku do świata przyrody w formie zabawy, pracy z książką, czy wycieczek. |
|  | Noc z Andersenem | 19.01.2015 - 30.11.2015 02.02.2016 - 30.11.2016 | 3 | Ekobiblioteka Legnicka Biblioteka Publiczna | - | - | Noc z Andersenem oraz konkurs plastyczny „Przyroda w świecie baśni Andersena”. Uczestnicy brali udział w quizach i zabawach. Największą atrakcją był wieczór baśni Andersena i nocowanie w bibliotece. |
|  | Przegląd Przedszkolnych Form Teatralnych „Mali aktorzy dla ekologii” | 19.01.2015 - 30.11.2015 02.02.2016 - 30.11.2016 | 3 | Ekobiblioteka Legnicka Biblioteka Publiczna | - | - | W konkursie z okazji Dnia Ziemi prezentowały się grupy przedszkolne, które przygotowały ekologiczne inscenizacje ubarwione ciekawymi kostiumami i scenografią. |
|  | sesje popularnonaukowe | 2015 | 3 | Ekobiblioteka Legnicka Biblioteka Publiczna | - | - | „Czy bać się zmian klimatu?” miała na celu usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy na temat globalnych i lokalnych zmian klimatycznych. Podczas sesji dokonano podsumowania konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Taki mamy klimat…”, zaprezentowano wystawę pokonkursową i wręczono nagrody. |
|  |  | 2016 | 3 | Ekobiblioteka Legnicka Biblioteka Publiczna | - | - | "Woda. Nie wystarczy, żeby żyć, ale bez niej żyć się nie da”, miała na celu zwrócenie uwagi na wszechobecności wody w środowisku i życiu człowieka, uświadomienie konieczności oszczędzania wody oraz przekazanie informacji o jakości wody pitnej w Legnicy. Podczas sesji wręczono nagrody dla laureatów konkursu plastycznego „Woda = życie”. Dodatkowo zorganizowano wyjazd do LPWiK i zwiedzanie Zakładu Produkcji Wody. |
|  | spotkania z ciekawymi ludźmi | 2015 | 3 | Ekobiblioteka Legnicka Biblioteka Publiczna | - | - | Tomasz Nasiółkowski, podróżnik - „Ladakh – mały Tybet”, prelekcja i pokaz slajdów z wyprawy do Indii. |
|  |  | 2016 | 3 | Ekobiblioteka Legnicka Biblioteka Publiczna | - | - | Arkady Radosław Fiedler – przyrodnik, podróżnik, syn Arkadego Fiedlera, prelekcja “Podróże pachnące żywicą”. Jerzy Wierzbicki – reportażysta, prelekcja “W 30 rocznicę awarii w Czarnobylu”. |
|  | wystawy i konkursy | 2015 | 3 | Ekobiblioteka Legnicka Biblioteka Publiczna | - | - | III Międzyszkolny Maraton Ekologiczny „Las – ostoja przyrody” zorganizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska wspólnie z Gimnazjum nr 5. Wystawa edukacyjna „Lasy dawniej i dziś” wypożyczona z Biura Wystaw Przyrodniczych Wiktora Majaka z Łodzi. Zapoznawała z lasotwórczymi gatunkami drzew, a także z pozostałymi roślinami i owadami lasów, ukazała ich rolę w środowisku i wzajemne powiązania oraz najważniejsze problemy ochrony przyrody. |
|  |  | 2016 | 3 | Ekobiblioteka Legnicka Biblioteka Publiczna | - | - | Międzyszkolny Maraton Ekologiczny „Woda – cud przyrody” zorganizowano wspólnie z Gimnazjum nr 5. Uczestnicy tegorocznego maratonu gościli w Legnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. |
|  | warsztaty edukacyjne dla dzieci i dorosłych | 2015 | 3 | Ekobiblioteka Legnicka Biblioteka Publiczna | - | - | „Od owieczki do niteczki” przeprowadziła Pani Agata Kowal z Wrzeszczyna koło Jeleniej Góry, która prowadzi ekologiczne gospodarstwo i hodowlę owiec. Każdy uczestnik wykonał pod opieką prowadzących wybraną pracę techniką filcowania na mokro. Warsztaty recyklingowe dla dzieci „1,2,3 graj z nami Ty!” przeprowadziły Agata Łoś i Agnieszka Doroba z WSS Gniazdko” z Wrocławia. W trakcie warsztatów powstały gry planszowe typu Warcaby, Chińczyk i gry zręcznościowe Małpki, kręgle itp. Podczas warsztatów dzieci wykonywały również z materiałów recyklingowych magnesy na lodówkę. |
|  |  | 2016 | 3 | Ekobiblioteka Legnicka Biblioteka Publiczna | - | - | Warsztaty pszczelarskie skierowane do dzieci. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się jak pracowitymi stworzeniami są pszczoły, poznali hierarchię panującą w ulu oraz rozmieszczenie "pokoików". Najciekawszym momentem spotkania było podglądanie umieszczonych w szklanym ulu owadów przez lupy. „Zasada 3R” oraz „Drzewa naszych lasów” - szkolenie dla nauczycieli prowadzone przez edukatorów z EkoCentrum z Wrocławia. Pierwsza część szkolenia odbywała się w Ekobibliotece, druga na terenie Parku Miejskiego. „Laboratorium Edukacji Globalnej” - edukatorzy z EkoCentrum omawiali z nauczycielami tematy związane z globalizacją, prawami człowieka, zmianami klimatu, konsumpcjonizmem. „Naturalne SPA”, zaproponowano legnickim seniorom. Warsztaty przeprowadziły Agata Łoś i Jolanta Łapiniewicz z WSS „Gniazdko” z Wrocławia. Zwrócono uwagę na ekologiczne właściwości składników oraz możliwości wykorzystania, w zależności od potrzeb skóry. „Liściaki” warsztaty ekologiczno-artystyczne, w których uczestniczyły oddelegowane dzieci z legnickich szkół podstawowych. Dzieci otrzymały materiały do kreatywnego tworzenia obrazów z zasuszonych części roślin i pod kierunkiem p. Elżbiety Wodały wykonywały swoje prace. |
| 5.9. | Ekobiblioteka – Turniej Wiedzy Ekologicznej. | 4.11.2015 - 25.11.2015 | 3 | Ekobiblioteka Legnicka Biblioteka Publiczna | 3 000,00 | LBP-dotacja UM: 1.500,00 WFOŚiGW: 1.500,00 | IX Turniej Wiedzy Ekologicznej „Energia i środowisko” miał na celu zachęcenie dzieci do pogłębiania i wykorzystywania w praktyce wiedzy o poszanowaniu energii, naturalnych źródłach energii oraz popularyzację literatury o tej tematyce. |
|  |  | 26.10.2016 - 23.11.2016 | 3 |  | 3 000,00 | LBP-dotacja UM: 600,00 WFOŚiGW: 2.400,00 | X Turniej Wiedzy Ekologicznej „Legnica – miasto zieleni” miał na celu zachęcenie dzieci do zdobywania wiedzy o walorach przyrodniczych Legnicy oraz popularyzację literatury o tej tematyce. |
| 5.10. | Zakup zbiorów dla Ekobiblioteki oraz podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej. | 19.01.2015 - 30.11.2015 | 3 | Ekobiblioteka Legnicka Biblioteka Publiczna | 17 691,49 | LBP-dotacja UM: 8.991,49 WFOŚiGW: 8.700,00 | Zgodnie z planem dokonano zakupów: książek, multimediów, prasy. Księgozbiór trafia do szerokiej grupy społeczeństwa, począwszy od dzieci w wieku przedszkolnym, poprzez młodzież szkolną oraz studentów. Dużą grupę czytelników stanowią Legniczanie studiujący na uczelniach wyższych w całym kraju. |
|  |  | 02.02.2016 - 30.11.2016 | 3 |  | 17 424,21 | LBP-dotacja UM: 11.424,21 WFOŚiGW: 6.000,00 |  |
| 6. | Ochrona przyrody i krajobrazu |
| 6.1. | Aktualizacja inwentaryzacji przyrodniczej miasta – ocena walorów turystycznokrajoznawczych środowiska przyrodniczego, poprzez aktualizację dokumentacji z 1995r. | 2015 - 2016 | 0 | Urząd Miasta Legnica | - | - | Brak realizacji zadania. |
| 6.2. | Kontynuacja rewitalizacji zabytkowego obiektu Palmiarni - opracowanie dokumentacji technicznej. | 2015 - 2016 | 0 | Urząd Miasta Legnica | - | - | Brak realizacji zadania. |
| 6.3. | Kontynuacja rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego - zakończenie robót budowlanych w zakresie przebudowy Al. Orła Białego oraz wykonanie pasa zieleni izolacyjnej w Alei Orła Białego. | 2013 - 2015 | 3 | Urząd Miasta Legnica | 1 717 027,33 (2015r.), 4 055 301,02 (całkowity koszt) | Budżet Miasta | Wykonano przebudowę Al. Orła Białego na odcinku od al. Białej do al. Zygmunta Krasińskiego w zakresie realizacji ciągów pieszo-jezdnych, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych oraz dokonano nasadzeń roślin w pasie zieleni w al. Orła Białego. |
| 6.4. | Kontynuacja rewitalizacji zieleni Lasku Złotoryjskiego i adaptacja obiektu do celów rekreacyjnych. | 2015 | 2 | Urząd Miasta Legnica | 10 000,00 | Budżet Miasta | W 2015 r. organizowane były debaty przez stowarzyszenia i fundacje, przy udziale władz miasta i mieszkańców. Zrealizowane zostały następujące zadania: poprawa stanu technicznego fragmentów nawierzchni szutrowych ścieżek pieszo - rowerowych, zamontowano granitowe ławki, wykonano stanowiska do grillowania, przeprowadzono remont schodów, ustawiono betonowe kosze, ustawiono tablice z regulaminem korzystania z lasku, sukcesywnie usuwano inwazyjne gatunki roślin, prowadzi się na bieżąco selekcję młodych drzew w celu wyboru okazów, będących w przyszłości elementem układu leśnego, wykoszono samosiewy i odrosty korzeniowe( w celu poprawy widoczności - bezpieczeństwa) pozostawiając cenne gatunki np. głogi), oczyszczono lasek z odpadów, gruzu itp. |
| 6.5. | Adaptacja terenu zieleni (rejon ul. Złotej) na rozbudowę Parku Bielańskiego. | 2015 - 2016 | 0 | Urząd Miasta Legnica | - | - | Brak realizacji zadania. |
| 6.6. | Kontynuacja budowy Parku Osiedlowego na Piekarach obok Zespołu Szkół Integracyjnych. | 2015 - 2016 | 3 | Urząd Miasta Legnica | 413 296,08 | Budżet Miasta | W ramach realizacji zadania wykonano: ciągi piesze , plac zabaw z wyposażeniem, altanę "dla zakochanych", kładkę, ławki z oparciem, stolik do gier planszowych, leżaki drewniane, zieleń urządzoną: krzewy żywopłotowe, trawniki, drzewa. |
| 6.7. | Renowacja i urządzanie zieleni parkowo – zabytkowej przy ul. Grabskiego. | 2015 - 2016 | 0 | Urząd Miasta Legnica | - | - | Brak realizacji zadania. |
| 6.8. | Utrzymanie zieleni w pasach drogowych. | 2015 - 2016 | 2 | Urząd Miasta Legnica | - | Budżet Miasta | Zadanie realizowane na bieżąco. |
| 6.9. | Utrzymanie terenów zieleni w mieście. | 2015 - 2016 | 2 | Urząd Miasta Legnica | - | Budżet Miasta | Zadanie realizowane na bieżąco. |
| 6.10. | Palmiarnia – Wywietrzniki górne w pawilonie głównym, z możliwością otwierania z poziomu podłogi. | 2015 - 2016 | 0 | Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | - | - | Brak realizacji zadania. |
| 6.11. | Palmiarnia – kapitalny remont bocznej szklarni. | 2015 - 2016 | 0 | Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | - | - | Brak realizacji zadania. |
| 6.12. | Palmiarnia – wymiana 6 szt. wyeksploatowanych grzejników. | 2015 - 2016 | 1 | Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | - | środki własne | W ramach realizacji zadania zdemontowano 6 sztuk nieszczelnych zbiorników. |
| 6.13. | Park Miejski – wykonanie ujęć wodnych do podlewania kwiatów przy fontannach w Parku Miejskim (księżyce, kwadraty, jabłonki i ogród daliowy „Lublin”). | 2015 - 2016 | 0 | Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | - | - | Brak realizacji zadania. |
| 6.14. | Park Miejski – kapitalny remont ścian bocznych w mnożarce. | 2015 - 2016 | 0 | Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | - | - | Brak realizacji zadania. |
| 6.15. | Schronisko dla bezdomnych zwierząt: - Naprawa dachu na boksach w części dotychczas nieremontowanej. | 09.2015 - 10.2015 | 3 | Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | 28 691,31 | Budżet Miasta | Wymiana pokrycia zadaszenia boksów od strony zachodniej. |
|  | Pozostałe zadania : - Wymiana instalacji elektrycznej w budynku biurowo –gospodarczym. - Wyłożenie ścian i posadzki pomieszczenia kuchennego płytkami ceramicznymi i GRES. - Przebudowa instalacji wody cieplej w celu wykorzystania do grzania wody istniejącego pieca c.o. - Wymiana instalacji elektrycznej w budynku biurowo –gospodarczym. - Naprawa dachu w budynku biurowogospodarczym. | 2015 - 2016 | 0 | Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | - | Budżet Miasta | Zadania realizowane obecnie przez Urząd Miasta w Legnicy. |
| 6.16. | Cmentarze miejskie – Utrzymanie zieleni, pielęgnacja i wycinka drzew zagrażających upadkiem. | 2015 | 3 | Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | 110 610,00 | środki własne | W ramach realizacji zadania prowadzono bieżące utrzymanie zieleni, pielęgnowano i wycinano drzewa zagrażające upadkiem. Koszt inwestycji nie obejmuje zadań wykonywanych przez LPGK tylko wyłącznie przez firmy zewnętrzne. |
|  |  | 2016 |  |  | 88 224,00 | środki własne |  |
| 6.17. | Cmentarz przy ul. Wrocławskiej – Budowa nowych oraz remont istniejących alejek cmentarnych. | 2015 | 3 | Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | 2 898,00 | środki własne | W ramach zadania zakupiono 164 ton grysu bazaltowego. |
|  |  | 2016 |  |  | 4 715,00 | środki własne | W ramach zadania zakupiono 92 ton grysu bazaltowego. |
| 6.18. | Cmentarz przy ul. Wrocławskiej – Odwodnienie części północnozachodniej (przy lasku) oraz wykonanie ogrodzenia włączonej w obręb cmentarza tzw. Dolinki. | 2015 - 2016 | 0 | Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | - | - | Brak realizacji zadania. |
| 6.19. | Budowa ścieżki rowerowej. | 2015 - 2016 | 0 | Nadleśnictwo Legnica | - | - | Brak realizacji zadania. |
| 6.20. | Rewitalizacja przydomowych ogrodów w zabytkowej części miasta w obrębie tzw. Kwadratu. | 2015 - 2016 | 0 | Nadleśnictwo Legnica | - | - | Brak realizacji zadania. |
| 7. | Ochrona i zrównoważony rozwój lasów |
| 7.1. | Promowanie i wspieranie zalesiania gruntów nieprzydatnych rolniczo. | 2015 - 2016 | 2 | Urząd Miasta Legnica | - | - | Zadanie realizowane na bieżąco w ramach potrzeb. |
| 7.2. | Lokalizacja zalesień i zadrzewień w planach zagospodarowania przestrzennego. | 2015 - 2016 | 2 | Urząd Miasta Legnica | 229 395,00 | Budżet Miasta | W trzech z uchwalonych w latach 2015-2016 planach miejscowych wprowadzono: tereny zieleni urządzonej (ZP), tereny zieleni nieurządzonej (ZE) i teren zieleni (Z). Na terenach objętych planami miejscowymi uchwalonymi w latach 2015-2016 nie zlokalizowano zalesień. |
| 7.3. | Przebudowa drzewostanów topolowych na drzewostany mieszane zgodne z siedliskiem na terenie dawnej strefy ochronnej HM „Legnica”. | 2015 - 2016 | 2 | KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica” | 438 000,00 [netto] | budżet własny | Zadanie było realizowane na bieżąco w ramach potrzeb. |
| 7.4. | Przebudowa lasów w kierunku zgodnym z siedliskiem na terenach należących do Zakładu. |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Umacnianie ochronnych funkcji lasów (glebochronnych, wodochronnych) na terenach należących do Zakładu. | 2015 - 2016 | 2 | KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica” | 52 000,00 [netto] | budżet własny | Zadanie było realizowane na bieżąco w ramach potrzeb. |
| 8. | Ochrona i racjonalne użytkowanie zasobów wodnych |
| 8.1. | Utrzymanie urządzeń melioracyjnych. | 2015 - 2016 | 2 | Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu | 902 236,44 | Budżet Państwa | Utrzymanie wałów P-1.1 i P-1.2 rzeki Czarna Woda. Utrzymanie wałów L-4, L-5, L-6, L-7, L-8, P-4, P-5, P-6, P-7 i P-8 rzeki Kaczawy. Odcinkowy remont wału P-6 rzeki Kaczawy – usunięcie szkód po bobrach (dokumentacja, roboty budowlane, nadzór inwestorski). |
|  |  | 2015 - 2016 | 2 | Urząd Miasta Legnica | 68 785,90 | Budżet Miasta, Budżet Województwa | „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie miasta Legnica” - obręb geodezyjny Piekary Wielkie, Pawice, Piaski, Górka, Piątnica, Pątnów w tym konserwacja rowów W-1, C-3, M, K-4, K-4-1, C-5-1, K-7, K-7-8, K-7-2, K-7-5, K-7-6, K-1, M-1 |
| 8.2. | Lokalizacja i ochrona obszarów o zwiększonej retencji wodnej w planach zagospodarowania przestrzennego. | 2015 - 2016 | 2 | Urząd Miasta Legnica | 229 395,00 (koszt brutto 8 planów miejscowych uchwalonych od 01.01.2015 do 31.12.2016 r.) | Budżet Miasta | W trzech z uchwalonych w latach 2015-2016 planach miejscowych wprowadzono: tereny zieleni urządzonej (ZP), tereny zieleni nieurządzonej (ZE) i teren zieleni (Z) – tereny te nie są przeznaczone pod zabudowę. Ponadto w planach miejscowych określono minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej. |
| 8.3. | Propagowanie zachowań sprzyjających oszczędzaniu wody przez działania edukacyjno-promocyjne skierowane do wszystkich grup społecznych. | 2015 - 2016 | 2 | Urząd Miasta Legnica | - | - | Zadanie realizowane na bieżąco np. poprzez lekcje przyrody w szkołach na terenie miasta oraz informacje udostępniane na stronie internetowej miasta. |
| 8.4. | Remont, konserwacja i utrzymanie urządzeń wodnych. | 2015 - 2016 | 2 | Urząd Miasta Legnica | 27 427 118,10 | Budżet Miasta, środki UE, WFOŚIGW | Wymiana przyłączy i odcinków sieci wraz z uzbrojeniem, zapewnienie nieprzerwanej dostawy wody na terenie m. Legnica w tym modernizacja Zakładu Produkcji Wody w 2015r. |
|  |  | 2015 - 2016 | 2 | Urząd Miasta Legnica | 323 131,45 | Budżet Miasta | Zadanie wykonane w celu konserwacji obiektów i urządzeń służących ochronie przeciwpowodziowej oraz zabezpieczających miasto przed skutkami opadów deszczy nawalnych. Zrealizowano zadania pn.: "Konserwacja rowu K-8 obręb geodezyjny Winiary i Nowe Osiedle w Legnicy", „Konserwacja Młynówki od jazu w rejonie ul. Jaworzyńskiej do ujścia do rzeki Kaczawa w Parku Miejskim w Legnicy”, "Konserwacja Młynówki – obręb geodezyjny Piekary Stare w Legnicy", „Konserwacja Kanału Rzeszotarskiego”, „Usunięcie i cięcia pielęgnacyjne drzew rosnących na skarpach i wale Młynówki” – od wlotu z rzeki w rejonie jazu na rzece Kaczawa (ul. Żytnia) do ujścia do rzeki Kaczawy w Parku Miejskim w Legnicy. Bieżąca kontrola i nadzór techniczny nad urządzeniami ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Legnicy. Usunięcie awarii rurociągu doprowadzającego wodę do Koziego Stawu w Legnicy - działka nr 322 obręb Ochota. Usunięcie wierzby o dwóch przewodnikach, o obwodach pni 275 cm i 280 cm – rosnącej na terenie Młynówki - działka nr 43/2 obręb Przybków. |
| 8.5. | Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy. | 2015 - 2016 | 2 | Urząd Miasta Legnica | 112 320,00 | Budżet Miasta | Zadanie wykonywano ze względów przeciwpowodziowych mając na uwadze również względy estetyczne tj. umożliwienie mieszkańcom miasta korzystanie z terenu międzywala rzeki Kaczawy jako terenu zielonego ogólnodostępnego. Uporządkowanie międzywala obejmowało mechaniczne wykoszenie traw i porostów z międzywala wraz z rozdrobnieniem, wykoszenie porostów ze skarp, zlikwidowanie zakrzewień. Zakres zadania obejmował teren międzywala rzeki Kaczawy od mostu w rejonie ul. Stacyjnej do jazu na rzece Kaczawie w rejonie ul. Żytniej/Lipnickiej w Legnicy. |
| 8.6. | Przełożenie ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica. | 2015 - 2016 | 1 | Urząd Miasta Legnica | 12 300,00 | Budżet Miasta | Sporządzono aktualizację dokumentacji. |
| 9. | Ochrona gleb i powierzchni ziemi |
| 9.1. | Informowanie mieszkańców i zachęcanie do udziału w szkoleniach dla rolników organizowanych m.in. przez DODR, ARiMR, organizacje pozarządowe, w szczególności w ramach programów rolno-środowiskowych. | 2015 - 2016 | 2 | Urząd Miasta Legnica, Dolnośląska Izba Rolnicza | - | - | Zadanie realizowane na bieżąco. |
| 9.2. | Likwidacja „dzikich wysypisk” oraz rekultywacja i monitoring terenu. | 2015 | 3 | Urząd Miasta Legnica | 199 883,68 | Budżet Miasta | Likwidacja „dzikich wysypisk” oraz rekultywacja i monitoring terenu. |
|  |  | 2016 | 3 |  | 294 469,31 |  |  |
| 9.3. | Ochrona gruntów ornych o najwyższej bonitacji przed przeznaczaniem na cele nierolnicze i nieleśne. | 2015 - 2016 | 0 | Urząd Miasta Legnica | - | - | Brak realizacji zadania. |
| 9.4. | Wykonanie Raportu Początkowego jako elementu Pozwolenia Zintegrowanego. | 2015 | 3 | KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica” | 576 000,00 [netto] | budżet własny | Wykonano Raport Początkowy jako element Pozwolenia Zintegrowanego. |
| 10. | Gospodarowanie zasobami geologicznymi |
| 10.1. | Uwzględnienie w opracowaniach planistycznych wszystkich udokumentowanych złóż kopalin, ujęć wód podziemnych w granicach udokumentowanych stref i obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych i ich ochrona przed trwałym zainwestowaniem. | 2015 - 2016 | 2 | Urząd Miasta Legnica | 229 395,00 (koszt brutto 8 planów miejscowych uchwalonych od 01.01.2015 do 31.12.2016 r.) | Budżet Miasta | Obszar opracowania jednego z planów miejscowych uchwalonych w latach 2015-2016 położony jest w granicach udokumentowane złoże węgla brunatnego Legnica Pole Zachodnie – fakt ten został uwzględniony w opracowaniu. |
| 11. | Jakość powietrza atmosferycznego |
| 11.1. | Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej. Zadanie obejmuje m.in.: przebudowę jezdni z nawierzchnią bitumiczną (ul. Jaworzyńska) i z kostki granitowej (ul. Grabskiego), przebudowę ciągów pieszych i budowę ciągów rowerowych, budowę zatok autobusowych i zatok postojowych, pasy zieleni, oświetlenie uliczne, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, organizacja ruchu. | 2014 - 2017 | 3 | Urząd Miasta Legnica | 32 295 999,9 (w latach 2015-2016), 54 329 883,62 (całkowity koszt) | Budżet Miasta, WFOŚIGW, środki UE | Wykonano przebudowę drogi w ul. Jaworzyńskiej na odcinku od ul. Skarbka do ul. Borsuczej. Wykonano przebudowę ul. Grabskiego na odcinku od ul. Jaworzyńskiej do ul. Wojska Polskiego. |
| 11.2. | Przebudowa ul. Wrocławskiej - budowa Placu Sybiraków i pomnika Zesłańcom Sybiru. Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul. Czarnieckiego oraz przebudowie ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Czarnieckiego do skrzyżowania z ul. Wrocławską łącznie z parkingami i chodnikami oraz Placem Sybiraków i montażem pomnika. | 2015 | 3 | Urząd Miasta Legnica | 2 246 972,02 | Budżet Miasta, Darowizna z Fundacji KGHM Polska Miedź w Lubinie | Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul. Czarnieckiego oraz przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Czarnieckiego do skrzyżowania z ul. Wrocławską łącznie z parkingami i chodnikami, kanalizacją deszczową oraz Placem Sybiraków i montażem pomnika. |
| 11.3. | Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica. | 2015 | 3 | Urząd Miasta Legnica | - | Budżet Powiatu | Zakończenie inwestycji trwającej od 2013r. System zarządzania ruchem i transportem publicznym ma m.in.: poprawić płynność ruchu na drogach, ich przepustowość, sprawnie rozładowywać korki, reagować na wszelkie zdarzenia drogowe i na bieżąco informować pasażerów o czasie dojazdu autobusów MPK na konkretny przystanek. |
| 11.4. | Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica. Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica | 2014 - 2016 | 3 | Urząd Miasta Legnica, Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. | 4 639 660,89 (koszt całkowity przedsięwzięcia) | WFOŚIGW we Wrocławiu, NFOŚIGW, Budżet Miasta | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: - Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Głogowskiej i Słubickiej (Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Głogowska, Przedszkole Miejskie Nr 7 ul. Słubicka, wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Głogowskiej 71, - Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Głogowskiej (wielorodzinny budynek mieszkalny ul. Głogowska 10), -Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 10 i 71 (ZGM) - Likwidacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - indywidualne inwestycje legniczan. - Kampania edukacyja. - Utworzenie baz danych pozwalających na inwentaryzację źródeł emisji. |
|  |  | 07.2015 - 12.2016 | 3 | Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy | 1 498 192,51 (w tym dokumentacja projektowa, audyty w 2014r. za łączną kwotę 30 122,70zł) | WFOŚIGW we Wrocławiu, Budżet Miasta | W ramach realizacji zadania wykonano roboty budowlane w gminnych lokalach mieszkalnych i częściach wspólnych zamieszkałych budynków mieszkalnych przy ul. Głogowskiej 10 w tym m.in.: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, docieplenie elewacji od strony podwórza, ściany szczytowej oraz klatki schodowej na parterze, wykonanie elewacji od strony ulicy, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz renowacja frontowych drzwi wejściowych do budynku, montaż nawiewników podokiennych, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, adaptacja pomieszczenia piwnicznego na węzeł cieplny, dobudowa kominów wentylacji grawitacyjnej, przebudowa części dachu wraz z montażem płotków przeciwśniegowych, ław kominiarskich, obróbkami blacharskimi, montaż instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa instalacji zimnej wody i budowa instalacji ciepłej wody wraz z cyrkulacją, przebudowa kanalizacji sanitarnej, instalacji gazowej, instalacji elektrycznej w częściach wspólnych oraz budowa instalacji domofonowej i antenowej bez montażu urządzeń. |
|  |  | 07.2015 - 12.2016 | 3 | Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy | 1 498 192,51 (w tym dokumentacja projektowa, audyty w 2014r. za łączną kwotę 30 122,70zł) | WFOŚIGW we Wrocławiu, Budżet Miasta | W ramach realizacji zadania wykonano roboty budowlane w gminnych lokalach mieszkalnych i częściach wspólnych zamieszkałych budynków mieszkalnych przy ul. Głogowskiej 71 w tym m.in.: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, docieplenie elewacji od strony podwórza oraz klatki schodowej na parterze, wykonanie elewacji od strony ulicy, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz renowacja frontowych drzwi wejściowych do budynku, montaż nawiewników podokiennych, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, adaptacja pomieszczenia piwnicznego na węzeł cieplny, dobudowa komina wentylacji grawitacyjnej, przebudowa dachu wraz z montażem płotków przeciwśniegowych, ław kominiarskich, obróbkami blacharskimi, montaż instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa instalacji zimnej wody i budowa instalacji ciepłej wody wraz z cyrkulacją, przebudowa kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznej w częściach wspólnych oraz budowa instalacji domofonowej i antenowej bez montażu urządzeń. |
|  |  | 2015 - 2016 | 3 | Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. | 1 578 570,01 | Środki własne WPEC, 45% dofinansowania z programu KAWKA | 1. Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Głogowskiej i Słubickiej oraz przyłączy i węzłów do: Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Głogowska 50 wraz z salą sportową, Przedszkole Miejskie Nr 7 ul. Słubicka1, wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Głogowskiej 71. 2. Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Głogowskiej oraz przyłącza i węzła do wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Głogowskiej 10. |
|  |  | 2015 - 2016 | 2 | Urząd Miasta Legnica | 1 542 641,90 | WFOŚIGW we Wrocławiu, Budżet Miasta | Likwidacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - indywidualne inwestycje legniczan. |
|  |  | 2015 - 2016 | 3 | Urząd Miasta Legnica | 135 529,73 | WFOŚIGW we Wrocławiu, Budżet Miasta | Kampania edukacyjna obejmowała: - Opracowanie materiałów drukowanych: ulotek, plakatów, broszur, pakietów informacyjnych, naklejek informacyjnych. - Organizację szkoleń, konferencji, dni otwartych w ciepłowni, spotkań z mieszkańcami, wystaw, wydarzeń. - Produkcję spotów radiowych, filmów edukacyjnych, opracowanie artykułów prasowych. |
|  |  | 2015 - 2016 | 3 | Urząd Miasta Legnica | 229 370,40 | WFOŚIGW we Wrocławiu, Budżet Miasta | Utworzenie baz danych pozwalających na inwentaryzację źródeł emisji. |
| 11.5. | Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywizacji gospodarczej i społecznej między ul. Wrocławską - Zieloną i ul. Jordana - Orła Białego. | 2015 | 3 | Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy | 1 614 990,00 | Budżet Miasta | W ramach realizacji zadania wykonano etap I oraz III. Etap II został wykonany w 2017 roku. |
| 11.6. | Przebudowa ul. Plutona w Legnicy na odcinku od ul. Neptuna do ul. Marsa. | 2015 | 3 | Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy | 234 635,00 | Budżet Miasta | W ramach realizacji zadania wykonano etap II. Etap I został wykonany w 2014 roku. |
| 11.7. | Przebudowa ul. Polarnej wraz z budową parkingu w Legnicy. | 2015 | 3 | Urząd Miasta Legnica | 37 599,84 | Budżet Miasta | Wykonano drogę w ul. Polarnej , oraz parking i drogi dojazdowe wraz z kanalizacją deszczową. |
| 11.8. | Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo - zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy. | 2014 - 2020 | 1 | Urząd Miasta Legnica | 9 637 833,51 (w latach 2016-2017) | Budżet Miasta | Zadanie zrealizowane w zakresie budowy/przebudowy ulic: Boiskowej, Handlowej i części Myśliwskiej z budową/przebudową ciągów pieszych, budową zatok postojowych, budową kanalizacji deszczowej w latach 2016 - 2017. Całkowita szacunkowa wartość zadania inwestycyjnego 16.917.410,00 zł. |
| 11.9. | Budowa drogi dojazdowej do wnętrza podwórzowego w obrębie ulic Moniuszki, Świętej Trójcy, Drukarskiej, II Armii Wojska Polskiego od strony ul. Świętej Trójcy. | 2014 - 2015 | 3 | Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy | 39 402,71 | Dotacja celowa z Gminy | Roboty zrealizowano w 2015 roku, na podstawie opracowanej w 2014 roku dokumentacji projektowej. Koszt dokumentacji projektowej: 3 999,96zł. |
| 11.10 | Remonty dróg wewnętrznych w mieście (naprawy uszkodzonych nawierzchni, uzupełnienie ubytków w jezdniach dróg wewnętrznych, wykonanie odwodnienia, ocenę stanu technicznego dróg i oznakowanie dróg wewnętrznych). | 2015 - 2016 | 3 | Urząd Miasta Legnica | 199 999,92 | Budżet Miasta | W ramach realizacji zadania wykonano remont cząstkowy nawierzchni dróg wewnętrznych: emulsją asfaltową i grysami – wbudowano 60 t. Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Torowej 52: wymiana uszkodzonej nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych na kostkę brukową betonową ograniczoną obrzeżami. Remont nawierzchni chodnika na drodze wewnętrznej przy ul. Torowej 24: wymiana uszkodzonej nawierzchni betonowej na kostkę polbruk, wymiana obrzeży bet. Remont wjazdu na parking wewnętrzny przy ul. Lwowskiej: wymiana uszkodzonej nawierzchni asfaltowej na kostkę kam. Utwardzenie placów wewnętrznych przy ul. Kamiennej. Utwardzenie placu wewnętrznego za stacją BP. Remont uszkodzonego odcinka drogi wewnętrznej al. Rzeczypospolitej – dojazd do posesji nr 133 w Legnicy- wymiana uszkodzonej nawierzchni z płyt betonowych na kostkę brukową betonową, wymiana krawężników betonowych na ławie betonowej oraz profilowanie nawierzchni gruntowo-żwirowej drogi wewnętrznej przy ul. Asnyka 23-46. Remont cząstkowy nawierzchni jezdni we wnętrzu blokowym Złotoryjska – Piekarska mieszanką mineralno-asfaltową z WMB, Remont cząstkowy nawierzchni jezdni emulsją asfaltową i grysami:- wbudowano 76 t mieszanki emulsji i grysu oraz Remont cząstkowy nawierzchni jezdni emulsją asfaltową i grysami:- wbudowano 38 t mieszanki emulsji i grysu, Utwardzenie odpadem asfaltowym łącznika Wandy-Wronia, Naprawa cząstkowa nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi wewnętrznej przy ul. Marsa – dz. 448/2, Bieżąca naprawa nawierzchni parkingu za stacją BP przy użyciu odpadu asfaltowego, Utwardzenie odpadem asfaltowym dojazdu do separatora przy ul. Wielogórskiej. |
| 11.11. | Poprawa efektywności energetycznej budynku: |
|  | Wydział Geodezji i Kartografii w Legnicy ul. Kościuszki 3 | 3.09.2015 -5.11.2015 6.06.2016 -15.07.2016 | 3 | Urząd Miasta Legnica | 192 196,16 | Budżet Miasta | Wykonano prace związane z poprawą efektywności budynku. |
|  | Urząd Miasta, Plac. Słowiański 8 | 30.06.2015 -25.09.2015 | 3 | Urząd Miasta Legnica | 120 844,37 | Budżet Miasta | Wykonano prace związane z poprawą efektywności budynku. |
|  | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Legnicy ul. Szewczenki 10 | 2015 - 2016 | 0 | Urząd Miasta Legnica | - | - | Brak realizacji zadania. |
|  | V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 | 01.2015 - 03.2015 | 2 | Urząd Miasta Legnica | 40 000,00 | Budżet Miasta | Wykonano wymianę okien. |
| 11.12. | Termomodernizacja budynków Szkoły - Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1. | 2015 - 2016 | 2 | Urząd Miasta Legnica | 73 129,64 | Budżet Miasta | Opracowano audyt energetyczny budynków. Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową. W 2017r. w listopadzie zostało ogłoszone zamówienie publiczne na wybór Wykonawcy robót budowlanych. Całkowita szacunkowa wartość zadania inwestycyjnego 6.075.130,00 zł. |
| 11.13. | Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Grabskiego 14/22 - Przebudowa węzła cieplnego w budynku sportowym. | 03.2015 | 3 | Urząd Miasta Legnica | 21 210,78 | Budżet Miasta | W ramach realizacji zadania przebudowano węzeł CO. |
| 11.14. | Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych w Legnicy ul. Skarbka 4 – Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. | 15.07.2015 - 18.09.2015 | 3 | Urząd Miasta Legnica | 20 000,00 | Budżet Miasta | W ramach realizacji zadania przebudowano instalację CO. |
| 11.15. | Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy ul. Słubicka 7 - Przystosowanie pomieszczenia w budynku szkolnym pod węzeł cieplny. | 2015 - 2016 | 0 | Urząd Miasta Legnica | - | - | Brak realizacji zadania. |
| 11.16. | Funkcjonowanie komunikacji miejskiej prowadzonej przez MPK Sp. z o.o. w Legnicy. | 2015 - 2016 | 2 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Legnicy | - | - | Zadanie realizowane na bieżąco. |
| 11.17. | Organizacja publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych objętych porozumieniem w ramach gminnych przewozów pasażerskich. | 2015 - 2016 | 2 | Urząd Miasta Legnica | - | - | Gmina Legnica posiadała porozumienie międzygminne z Gminą Miłkowice. Porozumienie zawarte zostało do obsługi linii komunikacyjnej nr 27 relacji Legnica pętla Domejki - Ulesie / Gmina Miłkowice /. Porozumienie do obsługi tej linii zawarto na rok 2015 oraz na rok 2016. |
| 11.18. | Promocja projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica”. | 2013 | 3 | Urząd Miasta Legnica | 52 602,77 | Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 | Projekt, wykonanie, transport i montaż 6 wolnostojących, niezwiązanych z gruntem, dwustronnych w układzie sandwicz, kolorowych tablic informacyjnych promujących projekt. |
|  |  |  |  |  |  |  | Publikacja ogłoszeń prasowych (w prasie o zasięgu co najmniej regionalnym - Dolny Śląsk) ze zdjęciami promującymi projekt |
|  |  | 2015 |  |  |  |  | Projekt, druk i oklejenie 12 szt. ekranów (6 szt. dwustronnych tablic pamiątkowych) promujących projekt. |
|  |  |  |  |  |  |  | Skład i publikacja ogłoszenia prasowego ze zdjęciami promującego projekt. |
|  |  |  |  |  |  |  | Produkcja i emisja spotów radiowych promujących projekt. |
| 11.19. | Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF) - wynagrodzenia członka Grupy Roboczej. | 2015 | 3 | Urząd Miasta Legnica | - | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013, Budżet Państwa | W dniu 31 marca 2015 r. zakończyły się oficjalne prace nad projektem. Projekt został zrealizowany w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Celem głównym konkursu było upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocja zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru. Działania zaplanowane w ramach projektu prowadzone były wspólnie przez Lidera: Województwo Dolnośląskie, reprezentowane przez Instytut Rozwoju Terytorialnego oraz ośmiu Partnerów: Miasto Legnicę, Gminę Miejską Głogów, Powiat Bolesławiecki, Gminę Głogów, Jerzmanowa, Kotla, Legnickie Pole i Żukowice. Realizacja projektu pozwoliła na zainicjowanie współpracy w ramach LGOF. Odbyły się konferencje, warsztaty, konsultacje społeczne, informacje na temat prowadzonych działań były zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej projektu. Możliwość aktywnego udziału w projekcie miały wszystkie jednostki samorządu terytorialnego a także przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inne jednostki zainteresowane współpracą w ramach LGOF. |
| 11.21. | Przebudowa ul. Neptuna w Legnicy. | 2015 - 2016 | 3 | Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy | 1 031 531,00 | - | Wykonano przebudowę ul. Neptuna w Legnicy. |
| 11.22. | Przebudowa ul. Pocztowej w Legnicy. | 2015 - 2016 | 0 | Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy | - | - | W 2014r. wykonano dokumentację projektową. Nie ma pozwolenia na budowę. |
| 11.23. | Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – etap I od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie. | 2015 - 2017 | 3 | Urząd Miasta Legnica | 93 516,79 | Budżet Miasta | Wykonanie Zbiorczej Drogi Południowej na odcinku od ul. Jaworzyńskiej do al. Rzeczypospolitej obejmujące budowę i przebudowę: jezdni, ciągów pieszych, budowę zatok autobusowych, budowę ciągów rowerowych, budowę przejścia podziemnego, budowę mostu na rzece Kaczawie, budowę przepraw mostowych (4 obiekty) nad ciekiem Młynówka, budowę parkingów, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiornika retencyjnego, regulację koryta Młynówki z przebudową murów oporowych. Zakończenie zadania w listopadzie 2017r. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego 58.206.418,18zł. Realizacja robót 2016-2017. Finansowanie zadania poprzez Bank. Spłata w latach 2018-2023. |
| 11.24. | Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą jezdni w ciągu ul. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy. | 2015 | 3 | Urząd Miasta Legnica, Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy | 5 640 576,00 | DUW – Budżet Państwa – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – II etap Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój DUW – Budżet Państwa –Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 | Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą jezdni na odcinku ul. Sikorskiego od ul. Piłsudskiego do ul. Iwaszkiewicza |
|  |  | 2016 | 3 |  | 3 280 916,00 |  | Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą jezdni na odcinku Al. Piłsudskiego od ul. Sudeckiej do Ronda Niepodległości |
| 11.25. | Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ul. Jaworzyńskiej – wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza dla terenów produkcyjno – usługowych w Legnicy. | 2015 - 2016 | 0 | Urząd Miasta Legnica | - | - | Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych planowane jest w 2019r. |
| 11.26. | Częściowa wymiana taboru autobusowego na autobusy z obowiązującą normą czystości spalin (EURO VI), zamiast EURO II. | 2015 | 3 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Legnicy | 873 198,77 | budżet własny, PFRON | Zakupiono autobus Solaris Urbino 12 oraz samochód osobowy Ford Transit Custom za łączną kwotę 873 198,77zł. Sprzedano 1 autobus NEOPLAN za kwotę 718 443zł. |
|  |  | 2016 |  |  | 16 512 972,02 | dzierżawa/leasing budżet własny | Wzięto w dzierżawę/leasing 12 autobusów Solaris Urbino 12E oraz 3 autobusy Solaris Urbino 15E za łączną kwotę 16 033 050zł. Zakupiono autobus Mercedes Benz/Automet Sprinter za kwotę 479 922,02zł Sprzedano 8 autobusów NEOPLAN oraz zlikwidowano 2 autobusy NEOPLAN za łączną kwotę 7 185 148,32zł. |
| 11.27. | Zabudowa instalacji do odpylania pyłów z układu transportu wraz z filtrem w suchej oczyszczalni gazów Pieców Szybowych. | 2015 - 2017 | 2 | KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica” | 719 000,00 [netto] | budżet własny | Zabudowano instalację do odpylania pyłów z układu transportu wraz z filtrem w suchej oczyszczalni gazów Pieców Szybowych. |
| 11.28. | Modernizacja odciągu spalin pieca do produkcji granul miedzianych. | 2015 - 2016 | 3 | KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica” | 1 106 000,00 [netto] | budżet własny | Wykonano modernizację odciągu spalin pieca do produkcji granul miedzianych. |
| 11.29 | Modernizacja budynku na magazyn chemikaliów. | 2015 | 3 | KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica” | 329 000,00 [netto] | budżet własny | Wykonano modernizację budynku na magazyn chemikaliów. |
| 11.30. | Produkcja i sprzedaż kwasu siarkowego o wyższej jakości. Budowa dwóch zbiorników magazynowych wraz ze stanowiskiem załadowczym. | 2015 - 2016 | 2 | KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica” | - | budżet własny | Zadanie realizowane na bieżąco. |
| 11.31. | Wymiana wieży suszącej Fabryki Kwasu Siarkowego. | 2015 - 2016 | 2 | KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica” | - | budżet własny | Zadania zostały połączone w 2015 roku. |
| 11.32. | Wymiana wieży absorpcyjnej Fabryki Kwasu Siarkowego. |  |  |  |  |  |  |
| 11.33. | Instalacja do filtracji szlamu anodowego. | 2015 - 2017 | 2 | KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica” | 2 494 000,00 [netto] | budżet własny | Wykonano instalację do filtracji szlamu anodowego. |
| 11.34. | Odtworzenie rurociągów i mis chłodni obiegu III skrubera. | 2015 | 3 | KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica” | 600 000,00 [netto] | budżet własny | Odtworzono rurociągi i misy chłodni obiegu III skrubera. |
| 11.35. | Odtworzenie i modernizacja elektrofiltru E3. | 2015 - 2017 | 3 | KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica” | 9 208 000,00 [netto] | środki zewnętrzne | Odtworzono i zmodernizowano elektrofiltr E3. |
| 11.36. | Modernizacja pompowni I i II stopnia w Mokrej Oczyszczalni Gazów. | 2016 - 2019 | 2 | KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica” | - | budżet własny | Rozpoczęto prace nad modernizacją pompowni I i II stopnia w Mokrej Oczyszczalni Gazów. |
| 12. | Jakość wód powierzchniowych i podziemnych |
| 12.1. | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka "B". | 2015 | 3 | Urząd Miasta Legnica | 634 979,57 | Budżet Miasta | Realizacja dróg wraz uzbrojeniem w latach 2008-2015. W 2015r. wykonano drogę wraz chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w ul. Szarych Szeregów, drogę wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym łączącą ul. Szarych Szeregów z ul. Pileckiego, drogę wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w ul. Pileckiego na odcinku od ul. Jankowskiego do ul. Powstańców Warszawy, drogę wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w ul. Batalionu Zośka na odcinku od ul. Jankowskiego do ul. Powstańców Warszawy, oświetlenie uliczne w ul. Pileckiego na odcinku od ul. Kamińskiego do łącznika K13D. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego 8.577.990,57zł. |
| 12.2. | Gimnazjum Nr 5 w Legnicy ul. Chojnowska 100 - Przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej. | 2015 - 2016 | 0 | Urząd Miasta Legnica | - | - | Brak realizacji zadania. |
| 12.3. | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie kanalizacji deszczowej, w ramach przebudowy ul. Jaworzyńskiej. | 2014 - 2017 | 3 | Urząd Miasta Legnica | 9 058 323,46 | Budżet Miasta, WFOŚIGW, środki UE | Wykonano sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jaworzyńskiej na odcinku od ul. Skarbka do ul. Borsuczej i w ul. Grabskiego od ul. Jaworzyńskiej do ul. Wojska Polskiego. Całkowity koszt kanalizacji w latach 2014-2017 13 399 509,98 zł. Koszt kanalizacji deszczowej ujęty jest w zadaniu inwestycyjnym Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej. |
| 12.4. | Zadania związane z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacji deszczowej, tj. przegląd i konserwację wylotów do rzek, badania laboratoryjne ścieków wprowadzanych do cieków wodnych, montaż urządzeń przeciwzalewowych, naprawę krat, skrzynek, pokryw i koryta odpływowego, mechaniczne czyszczenie wpustów ulicznych, przykanalików deszczowych i kolektorów, utrzymanie przepompowni wód deszczowych oraz monitorowanie kolektora głównego. | 2015 - 2016 | 3 | Urząd Miasta Legnica | 1 211 657,26 | Budżet Miasta | Naprawa kanału deszczowego przy ul. Pocztowej metodą bezwykopową, DN200 L=12,6m, DN300 L=78,6m). Usunięcie przyczyny zapadnięcia nawierzchni przy studni - ubytek w podbudowie drogi przy studni kanalizacji deszczowej w ul. Radosnej, wymiana istniejącego wpustu (krata żeliwna- uszkodzona, zapadnięta) wraz z odtworzeniem nawierzchni i wyprofilowaniem w kierunku wpustu w ul. Rzemieślniczej, wymiana istniejącego włazu studni w ul. Pszenicznej, wymiana istniejącego włazu studni wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Cyprysowej, usunięcie zatoru na kanalizacji deszczowej o średnicy DN400, L=618m od ul. Oświęcimskiej, Traugutta, Roosevelta, usunięcie zatoru na kanalizacji deszczowej o średnicy DN300, L=1708m w ul. Radosnej, frezowanie, czyszczenie hydrodynamiczne w ul. Łowickiej DN200, L=76,0m, DN200, L=40,0m, DN250, L=39,0m, frezowanie, czyszczenie hydrodynamiczne w ul. Łowickiej DN200, L=28,0m, DN300, L=53,0m, frezowanie, czyszczenie hydrodynamiczne w ul. Bieszczadzkiej DN200, L=50,0m, naprawa kanału metodą bezwykopową w ul. Bieszczadzkiej metodą krótkich rękawów, punktowa naprawa kanału w ul. Radosnej. Na studni kanalizacji deszczowej czyszczenie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami - 388 szt., ręczne czyszczenie wpustów deszczowych w ul. Wrocławskiej, pl. Sybiraków – 35szt. opłaty za użytkowanie gruntów, czyszczenie separatorów – 13szt., osadników – 12szt., piaskownika – 1szt., czyszczenie studni kanalizacji deszczowej na trasie kanału KD22 – 6szt. przegląd i konserwacja wylotów do rzek, sprzątanie i koszenie miejsc wokół wylotów, utrzymanie odbiorników ścieków – L=7,11km, inwentaryzacja kanalizacji deszczowej, montaż systemu powiadamiania sms –pompownia, eksploatacja i serwis pompowni przy ul. Jaworzyńskiej, czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wielogórskiej – DN300, L=56,3m, czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Beskidzkiej – DN200, L= 59,4m, DN350, L=56,0m, DN400, L= 11,90m, wymiana włazu na studni kanalizacji deszczowej w ul. Chłapowskiego, usunięcie awarii na studni kanalizacji deszczowej w ul. Traugutta, usunięcie zatoru na kanalizacji deszczowej DN300, L=138m od ul. Łowickiej w kierunku ul. Sikorskiego, wymiana uszkodzonego włazu na studni kanalizacji deszczowej w ul. Bieszczadzkiej, wykop kontrolny w miejscu zapadnięcia nawierzchni w ul. Orzeszkowej, usunięcie zatoru na kanalizacji deszczowej w ul. Bieszczadzkiej, DN500, L=50,0m, wymiana studni wpustu deszczowego wraz z odcinkiem przykanalika o długości L=0,60cm w ul. Nowodworskiej, uzupełnienie typowej kraty żeliwnej w ul. Opolskiej, Morelowej, Hangarowej, wymiana istniejącego wpustu w ul. Traugutta, wymiana istniejącego włazu w ul. Biegunowej. Czyszczenie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami - 401 szt. czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Pocztowej – DN200, L=12,6m, DN300, L=78,6m, DN500 L=111,9m, czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Prusa – DN200, L= 56,2m, DN400, L=144,4m, czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Leszczyńska – DN400, L=77,4m, Dn450, L=120,60m, DN600, L=30,60m, czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej – DN300, L= 146,5m, DN500, L=67,7m, czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Roosevelta – DN300, L= 9,7m, DN500, L=179,5m, czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza, DN200, L=10,60m, DN250, L=21,40m, DN400, L=83,10m, czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej w pl. Słowiański – DN200, L= 15,3m, DN400, L=34,2m, DN400, L=123,3m, wymiana wpustu deszczowego w ul. Spokojnej, zabezpieczenie włazu na studni kanalizacji deszczowej przed klawiszowaniem w ul. Piłsudskiego, wymiana wpustu deszczowego wraz z uzupełnieniem kosza w ul. Muzealnej, montaż włazu w miejscu uszkodzonej pokrywy betonowej na studni kanalizacji deszczowej w ul. WLK. Niedźwiedzicy, montaż wpustów deszczowych wraz z koszem w ul. Nowodworskiej, wymiana uszkodzonego wpustu krawężnikowego w ul. Jaworzyńskiej. Czyszczenie separatorów – 13szt., osadników – 12szt Czyszczenie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami - 834 szt., czyszczenie studni chłonnej w ul. Staszica– 1szt. pompowanie wody z zalanych ulic :Ziemowita, Bukowej, Poznańskiej 29g, opłaty za użytkowanie gruntów, wymiana istniejącego wpustu (krata żeliwna - uszkodzona, zapadnięta) wraz z odtworzeniem nawierzchni i wyprofilowaniem w kierunku wpustu, ul. Łowicka (przy wyjeździe z bud. nr 13, na łuku drogi)– 1szt. Wykop kontrolny – odnalezienie studni w pasie zieleni wraz z regulacją studni do poziomu terenu i montażem włazu oraz odtworzeniem nawierzchni. (brak włazu), ul. Łowicka (z tyłu budynku nr 13, w pasie zieleni) – 1 szt. montaż stopni złazowych żeliwnych w studni kanalizacji deszczowej, ul. Wandy – rejon Domu Dziecka– 3szt. montaż betonowego krążka na studni z zasuwą poniemiecką, ul. Struga- Poznańska - wylot kanalizacji deszczowej KD27 – 1 szt. naprawa kraty na wylocie kanalizacji deszczowej KD27, ul. Struga- Poznańska przegląd i konserwacja wylotów do rzek, sprzątanie i koszenie miejsc wokół wylotów, utrzymanie odbiorników ścieków – L=7,11km, inwentaryzacja kanalizacji deszczowej, eksploatacja i serwis pompowni przy ul. Jaworzyńskiej czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wielogórskiej – DN300, L=17,8m, czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Polarna – DN400, L= 52,4m, czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Warmińskiej, DN 200 L=87,9m, DN 300 L=71,3m, DN 400 L=112,1m, DN 500 L=43,1m czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Św. Piotra, DN 250 L=41,2m, DN 300 L=18,3m, DN 400 L=95,1m czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kasjopei, DN 300 L=68,8m, DN 400 L=145,1m czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Szczyglej, DN 200 L=130,3m, czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Śląskiej, DN 200 L=73,0m czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Pszenicznej, DN 300 L=84,8m, czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego, DN 200 L=7,7m, DN 250 L=131,8m, DN 400 L=41,1m, DN 500 L=144,7m, wymiana istniejącego wpustu (krata żeliwna - uszkodzona, zapadnięta) wraz z odtworzeniem nawierzchni i wyprofilowaniem w kierunku wpustu w ul. Łowicka – 1szt. wykop kontrolny – odnalezienie studni w pasie zieleni wraz z regulacją studni do poziomu terenu i montażem włazu oraz odtworzeniem nawierzchni. (brak włazu) w ul. Łowickiej – 1szt. usunięcie awarii na studni kanalizacji deszczowej w ul. Traugutta / Chłapowskiego – 1szt. naprawa studni kanalizacyjnych deszczowych wraz z wymianą stopni złazowych. Studnie zabudowane na kanalizacji deszczowej DN300, DN600 w ul. Plutona i Marsa – 6szt. udrożnienia kanału deszczowego DN200 w ulicy Śląskiej poprzez frezowanie , kanalizacja deszczowa jest przerośnięta korzeniami które zasłaniają światło rury. DN200, L=71,0m naprawy metodą bezwykopową kanalizacji deszczowej DN200 w ulicy Śląskiej w Legnicy , z użyciem długiego rękawa epoksydowego DN 200 o długości 71,0 m, montaż „kapeluszy w uszkodzonych przyłączach” - 2szt. Czyszczenie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami - 620 szt., czyszczenie przyłącza kanalizacji deszczowej do wpustu w ul. Asnyka wraz z inspekcją telewizyjną – DN150, L=3,7m czyszczenie przyłącza kanalizacji deszczowej do wpustu w ul. Marynarskiej wraz z inspekcją telewizyjną – DN200, L=8,0m |
| 12.5. | Remont kanalizacji deszczowej w mieście. | 2015 - 2016 | 3 | Urząd Miasta Legnica | 375 864,20 | Budżet Miasta | W ramach realizacji zadania wykonano: wymiana istniejącego wpustu wraz z uzupełnieniem kosza wpustu deszczowego i odtworzeniem nawierzchni – 37 szt, wykop kontrolny (zapadnięcie nawierzchni), zaślepienie nieczynnego przyłącza, naprawa nawierzchni - 7 szt, wymiana pokrywy nastudziennej – 3szt, regulacja studni wraz z profilowaniem nawierzchni - 2 szt, modernizacja studni chłonnej (montaż nowej studni) – 1 szt, wykonano nowy wpust deszczowy wraz z przykanalikiem kanalizacji deszczowej – 4 szt, montaż nowej studni kanalizacji deszczowej – 2 szt, montaż kolektora kanalizacji deszczowej PVC Dn 315 -38,63 m, remont studni kanalizacji deszczowej (doszczelnienie, uzupełnienie stopni) – 2 szt, uzupełnienie pokrywy (włazu) na kanalizacji deszczowej – 1szt, naprawa pokrywy separatora, osadnika - 3 szt, regulacja wpustu – 1 szt, wymiana istniejącego włazu na studni wraz z odtworzeniem nawierzchni – 2 szt). Remont kanalizacji deszczowej w mieście – naprawa odcinków kanalizacji deszczowej ul. Bieszczadzka - naprawa kanału w systemie długiego rękawa -DN200, L=51,5m, ul. Łowicka - naprawa kanału w systemie długiego rękawa – DN300, L=64,0m, ul. Łowicka - naprawa kanału krótkimi rękawami- DN 300 rękaw dł 0,5m - 3 szt. - DN 300 rękaw dł 1,0m - 1 szt.,- DN 300 rękaw dł 1,5m - 1 szt). |
| 12.6. | Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej w Legnicy, tj. na odcinku od Zespołu Szkół Ogólnokształcącego Nr 3 do al. Piłsudskiego. | 14.08 2015 - 30.08 2015 | 3 | Urząd Miasta Legnica | 249 999,99 | Budżet Miasta | W ramach realizacji zadania wykonano: nawierzchnię jezdni z kostki betonowej 662,5 m2, kanalizacja deszczowa z rur PCV Dn 300 - 94 m, kanalizacja deszczowa z rur PCV DN 250 – 28 m, kanalizacja deszczowa z rur PCV Dn 200 - 18,8 m, studnia rewizyjna betonowej Dn 1000 – 1 szt., montaż systemu odwodnienia typu ACO – 3 m. |
| 12.7. | Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Legnica nr POIS.01.01.00-00-046/13. | 26.01.2012 - 31.10.2015 | 3 | Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. | 59 533 350,26 | dotacja UE (Działanie 1.1 POIiŚ 2007-2013), pożyczka WFOŚiGW, środki własne | Cel projektu: Poprawa warunków społeczno – gospodarczo – przyrodniczych Aglomeracji Legnica poprzez wzrost wyposażenia miasta Legnica w system kanalizacji sanitarnej, modernizację Oczyszczalni Ścieków w Legnicy oraz przebudowę Zakładu Produkcji Wody. Zrealizowane zadania: 1. Modernizacja części gazowo-energetycznej, w tym instalacji biogazu z wprowadzeniem kogeneracji, modernizacji układu nadawy i odbioru osadu w oczyszczalni ścieków w Legnicy. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jaworzyńskiej. 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowodworskiej. 4. Budowa suszarni osadów ściekowych. 5. Modernizacja Zakładu Produkcji Wody, w tym: zmiana napowietrzania (aeratory), modernizacja filtrów podwójna filtracja, lampa UV oraz zasilanie energetyczne wraz ze sterowaniem. |
| 12.8. | Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Legnica, etap II - opracowanie dokumentacji nr POIS.01.01.00-00-099/14. | 30.05.2014 - 30.09.2015 | 3 | Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. | 330 364,78 | dotacja UE (Działanie 1.1 POIiŚ 2007-2013), środki własne | Zrealizowane zadania: 1. Wykonanie projektów technicznych na budowę sieci wodociągowej DN 125 z rur PE wraz z uzbrojeniem długości około 700,00 m od ul. Szczytnickiej do ul. Pątnowskiej w Legnicy. 2. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację Oczyszczalni Ścieków w Legnicy w części ściekowej. 3. Dokumentacja projektowa na budowę sieci wody i kanalizacji sanitarnej na terenie byłej jednostki wojskowej przy ul. Rzeczypospolitej w Legnicy. 4. Opracowanie studium wykonalności dla wnioskowanych zadań. 5. Dokumentacja dotycząca aktualizacji granic Aglomeracji Legnica. |
| 12.9. | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica - etap II nr POIS.02.03.00-00-0073/16 | 1.01.2014 - 31.12.2021 | 3 | Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. | 32 731 627,31 | dotacja UE (Działanie 2.3 POIiŚ 2014-2020), pożyczka NFOŚiGW, środki własne | Cel projektu: Zwiększenie liczby ludności aglomeracji Legnica korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów poprzez budowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację Oczyszczalni Ścieków w Legnicy, a także zwiększenie stopnia zaopatrzenia ludności w wysokiej jakości wodę pitną poprzez budowę i przebudowę sieci wodociągowej. Realizowane zadania: 1. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Legnicy w części ściekowej. 2. Budowa sieci wodociągowej Dn125 PE wraz z uzbrojeniem od ul. Szczytnickiej do ul. Pątnowskiej w Legnicy. 3. Budowa sieci wody i kanalizacji sanitarnej na terenie byłej jednostki wojskowej przy ul. Rzeczypospolitej w Legnicy. 4. Budowa systemu monitoringu sieci wodociągowej. 5. Przebudowa sieci wodociągowej ul. Kręta- Budowa sieci wodociągowej w ul. Poznańskiej. 6. Budowa kanału sanitarnego do posesji przy ul. Chojnowskiej 1, 3, 5, 7 i 9. 7. Bezwykopowa naprawa wydzielonych odcinków sieci kanalizacyjnych na terenie miasta. 8. Współfinansowanie inwestycji pn. "Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie" w zakresie przebudowy sieci wodociągowej. |
| 12.10. | Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnych do budynków gminy przy ul. Nowodworskiej 36, 44-46 i 56-58. | 09.2015 - 10.2015 | 3 | Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy | 5 904,00 (w tym dokumentacja projektowa wykonana w 2014r. za 1 599,00zł) | Budżet Miasta | Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnych do budynku przy ul. Nowodworskiej 36. Na posesji został zlikwidowany bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe. |
|  |  | 09.2015 - 10.2015 | 3 | Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy | 7 134,00 (w tym dokumentacja projektowa wykonana w 2014r. za 1 599,00zł) | Budżet Miasta | Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnych do budynku przy ul. Nowodworskiej 44-46. Na posesji został zlikwidowany bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe. |
|  |  | 09.2015 - 10.2015 | 3 | Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy | 28 044,00 (w tym dokumentacja projektowa wykonana w 2014r. za 1 599,00zł) | Budżet Miasta | Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnych do budynku przy ul. Nowodworskiej 56-58. Na posesji został zlikwidowany bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe. |
| 12.11. | Poprawa warunków sanitarnych pracowników LPGK – Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i likwidacja zbiorników na ścieki komunalne (Zakład Oczyszczania Miasta, ul. Nowodworska 48). | 07.2015 - 10.2015 | 3 | Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. | 150 210,68 [netto] | środki własne | W ramach zadania wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej na ul. Nowodworskiej 48 i ul. Nowodworskiej 60. |
| 12.12. | Poprawa warunków sanitarnych pracowników LPGK – Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i likwidacja zbiorników na ścieki komunalne (ul. Nowodworska 60). | 07.2015 - 10.2015 | 3 | Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. | 150 210,68 [netto] | środki własne | W ramach zadania wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej na ul. Nowodworskiej 48 i ul. Nowodworskiej 60. |
| 13. | Ochrona przed hałasem i PEM |
| 13.1. | Wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych ochronie przed hałasem oraz oddziaływaniem PEM, w przypadku zaistnienia zagrożeń. | 2015 - 2016 | 2 | Urząd Miasta Legnica | 229 395,00 (koszt brutto 8 planów miejscowych uchwalonych od 01.01.2015 do 31.12.2016 r.) | Budżet Miasta | W planach miejscowych uchwalonych w latach 2015-2016 znajdują się odpowiednie zapisy. |
| 13.2. | Wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wytycznych wynikających z Planu ochrony środowiska przed hałasem. | 2015 - 2016 | 2 | Urząd Miasta Legnica | 229 395,00 (koszt brutto 8 planów miejscowych uchwalonych od 01.01.2015 do 31.12.2016 r.) | Budżet Miasta | Tematyka została przeanalizowana w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych do planów miejscowych uchwalonych w latach 2015-2016. |
| 13.3. | Realizacja zadań zawartych w Programie ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Legnicy na lata 2012 – 2017 : |
|  | Egzekwowanie ograniczeń prędkości. | 2015 - 2016 | 2 | Komenda Miejska Policji w Legnicy | - | - | Zadanie realizowane na bieżąco. |
|  | Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu na drogach. | 2016 | 3 | Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy | 73 058,00 | Budżet Miasta | Wykonano przy ul. Czarnieckiego azyl, a przy ul. Orzeszkowej wyniesione przejście. |
|  | Wdrożenie w mieście zintegrowanego systemu zarządzania ruchem. | 2014 - 2016 | 3 |  | 19 534 000,00 | Centrum Unijnych Projektów Transportowych Warszawa, budżet miasta | Wdrożono w mieście zintegrowany system zarządzania ruchem. |
|  | Utrzymanie nawierzchni dróg w dobrym stanie technicznym. | 2015 | 2 |  | 9 514 918,00 | Budżet Miasta, Budżet Państwa - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – II etap Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój | Przebudowa i remonty dróg na terenie m. Legnicy, w tym likwidacja nawierzchni nieutwardzonych, gruntowych. |
|  |  | 2016 | 2 |  | 8 788 468,00 | DUW – Budżet Państwa –Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 | Przebudowa i remonty dróg na terenie m. Legnicy, w tym likwidacja nawierzchni nieutwardzonych, gruntowych. |
|  |  |  | 2 |  | 176 681,00 | DUW – Budżet Państwa –Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 | Rozwój systemu ścieżek rowerowych. |
| 14. | Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego. |
| 14.1. | Dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. | 2015 - 2016 | 2 | Urząd Miasta Legnica | - | - | Zadanie realizowane na bieżąco. |
| 14.2. | Funkcjonowanie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej. | 2015 - 2016 | 2 | Urząd Miasta Legnica | - | - | Zadanie realizowane na bieżąco. |
| 14.3. | Powiatowe Centrum Zarządzenia Kryzysowego – doposażenie w sprzęt i materiały do likwidacji zagrożeń, opłaty za energię elektryczną w magazynie przeciwpowodziowym, konserwacje i remonty urządzeń technicznych będących na wyposażeniu oraz likwidacja zagrożeń i ich skutków. | 2015 - 2016 | 2 | Urząd Miasta Legnica | - | - | Zadanie realizowane na bieżąco w ramach potrzeb. |
| 14.4. | Ćwiczenia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego dla zakładów KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica" oraz „Energetyka" Sp. z 0,0. Wydział Gospodarki Wodno - Ściekowej W-4 Legnica. | 2015 - 2016 | 2 | Urząd Miasta Legnica | - | - | Zadanie realizowane na bieżąco w ramach potrzeb. |
| 15. | Gospodarowanie odpadami |
| 15.1. | Gospodarowanie odpadami (w tym odpadami powstającymi z wypadków). | 2015 - 2016 | 2 | Urząd Miasta Legnica | - | - | Zadanie realizowane na bieżąco w ramach potrzeb. W badanym okresie nie było potrzeby realizacji zadania (brak wypadków). |
| 15.2. | Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica. | 2015 | 3 | Urząd Miasta Legnica | 21 006,00 | WFOŚiGW we Wrocławiu, Budżet Miasta | Umowa nr OŚR.4.2015 z dnia 29.01.2015 r. zawarta z Firmą Eko – Mix Konstanty Spurek s/z Wrocław, ul. Grabiszyńska 163 z przewidywanym terminem ukończenia robót – do 30 września 2015 r. Roboty wykonane zostały w czasie od 24.03.2015 r. do 30.09.2015 r. Firma Eko – Mix wykonała zadanie zgodnie z załącznikiem do umowy tj. Harmonogramem rzeczowo – finansowym robót zawierającym 19 pozycji tj. nieruchomości, na których były realizowane prace w zakresie usuwania azbestu. Usunięto 25,430 Mg azbestu, który został unieszkodliwiony w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. oraz Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. ul. Sulańska 11, 62-510 Konin. |
|  |  | 2016 | 3 | Urząd Miasta Legnica | 7 587,76 | Budżet Miasta | Umowa nr GOS/155/2016 z dnia 19 lipca 2016 roku zawarta z Zakładem Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski, Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie z przewidywanym terminem ukończenia robót – do 31 sierpnia 2016 r. Roboty wykonane zostały w czasie od 20 lipca 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku. Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” wykonał zadanie zgodnie z umową, usuwając azbest z 11 nieruchomości z terenu Legnicy zamieszkałych przez osoby fizyczne. Usunięto 12,774 Mg azbestu, który został unieszkodliwiony poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych w Kraśniku. |
| 15.3. | Gospodarowanie odpadami komunalnymi. | 2015 | 2 | Urząd Miasta Legnica | 12 823 690,25 | Budżet Miasta | Gospodarka odpadami komunalnymi prowadzona jest na bieżąco. (gospodarkę odpadami omówiono szczegółowo w części 5. Ocena systemu monitoringu – 5.4. Gospodarka odpadami) |
|  |  | 2016 |  |  | 15 234 067,94 |  |  |
| 15.4. | Modernizacja kompostowni odpadów. | 2016 | 3 | Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. | 7 222 851,08 | środki własne | Modernizacja kompostowni odpadów obejmowała budowę zamkniętej części biologicznej instalacji, w skład której wchodzi 6 żelbetowych tuneli, posadowionych na żelbetowych fundamentach płytowych. Tunele wyposażone w bramy plandekowe, ramowe, podnoszone hydraulicznie do góry. Zadaszenie tuneli stanowi nieprzepuszczalna membrana dla unoszących się gorących gazów procesowych. Powietrze poprocesowe z 6 żelbetowych tuneli (bioreaktorów) kierowane jest do płuczki, a następnie poprzez biofiltr (wypełniony materiałem organicznym zasiedlonym przez mikroorganizmy) do atmosfery. |
| 15.5. | Budowa nowoczesnej, ekologicznej myjni w zamkniętym obiegu wody, dezynfekcja śmieciarek – rozbudowa/przebudowa budynku warsztatowego z myjnią samochodową wraz z przebudową kotłowni (Zakład Oczyszczania Miasta, ul. Nowodworska 48). | 2015 - 2016 | 0 | Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. | - | - | Sporządzono projekt przed rokiem 2015. |
| 15.6. | Zmiana pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie składowiska odpadów oraz uzyskanie pozwolenia na prowadzenie instalacji MBP. Opracowanie i zatwierdzenie instrukcji prowadzenia składowiska. | 2015 - 2016 | 3 | Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. | 30 750,00 | środki własne | Uzyskano zmianę pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji o nazwie „Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Legnicy przy ul. Rzeszotarskiej” (decyzja Nr PZ 113.4/2016, znak DOW-S-V.7222.5.2015.AP.AK z dnia 22 stycznia 2016 r.) oraz pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów, zlokalizowanej przy składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy (decyzja Nr PZ 234/2016, znak DOW-SV. 7222.35.2015.KD z dnia 22 stycznia 2016 r.). Opracowano i zatwierdzono instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Legnicy przy ul. Rzeszotarskiej (decyzja Nr I 128/2015 , znak DOW-S-V.7241.5.2015.KB z dnia 16 kwietnia 2015 r.). |
| 15.7. | Budowa sortowni zmieszanych odpadów komunalnych. | 2015 - 2016 | 2 | Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. | 5 200 853,30 | środki własne | Budowa sortowni zmieszanych odpadów komunalnych obejmowała montaż linii sortowniczej, która posadowiona została na uszczelnionym, utwardzonym i skanalizowanym placu technologicznym o powierzchni ok. 1 800 m2 . W obrębie placu znajdują się następujące urządzenia i obiekty: - boks wyładowczy dla odpadów komunalnych zmieszanych z bloków legioblock - zasobnia nadpoziomowa, - wstępna kabina sortownicza, - sito bębnowe o wydajności 50 000 Mg/rok (przy dwuzmianowym systemie pracy) o wielkości oczek 90 mm, w którym wydzielane są dwie frakcje odpadów, tj. poniżej 90 mm i powyżej90 mm, - separatory metali żelaznych na linii frakcji 0-90 mm oraz >90 mm, - przenośniki taśmowe, - obudowa wszystkich przenośników i taśmociągów, - rozrywarka do worków wraz z dozownikiem, zamontowana przed kabiną wstępnego sortowania. |
| 15.8. | Poprawa warunków sanitarnych pracowników LPGK – Budowa zaplecza socjalno - biurowego na Składowisku Odpadów Komunalnych. | 2015 | 1 | Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. | 65 000,00 | środki własne | Sporządzono projekt łącznie z budynkiem wagi. |
| 15.9. | Poprawa warunków sanitarnych pracowników spółki – Budowa budynku socjalno- magazynowego (ul. Nowodworska 60). | 2015 - 2016 | 0 | Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. | - | - | Sporządzono projekt przed rokiem 2015. |
| 15.10. | Poprawa warunków sanitarnych pracowników spółki – Osuszenie istniejącego budynku warsztatowo magazynowego z częścią socjalną. | 2015 - 2016 | 0 | Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. | - | - | Brak realizacji zadania. |

LEGENDA:

0 – brak realizacji zadania,

1 – zadanie zrealizowane częściowo,

2 – zadanie realizowane na bieżąco,

3 – zadanie zrealizowane całkowicie

# 4. Ocena realizacji Programu Ochrony Środowiska.

W ramach Programu Ochrony Środowiska wyznaczonych zostało 117 zadań. W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r. podjęto się realizacji 95 zadań. Z tych 95 zadań 52 zostały wykonane całkowicie. 4 inwestycje i zadania ze względu na ciągłość (długotrwałość realizacji lub pozyskiwanie funduszy, dotacji czy dofinansowań) zostało wykonane częściowo. 39 realizowanych jest na bieżąco, często w ramach funkcjonowania jednostek administracyjnych. Wyznaczone zadania dotyczyły zagadnień takich jak: poprawa jakości wód, zachowanie różnorodności biologicznej, utrzymanie standardów jakości powietrza atmosferycznego, gospodarka odpadami, gospodarka wodno - ściekowa, zapobieganie poważnym awariom oraz edukacja ekologiczna. Należy podkreślić, iż wiele zadań wpisuje się w realizację więcej niż jednego strategicznego celu długoterminowego.

Duża część zadań ma charakter inwestycyjny. Spora ilość, z uwagi na swój charakter, realizowana jest na bieżąco, w zależności od aktualnych potrzeb. Przykładem tych ostatnich są działania związane z szeroko pojętą edukacją ekologiczną czy nadzorem nad inwestycjami.

Miasto pozyskiwało środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, takich jak fundusze Unii Europejskiej, Budżetu Państwa, Budżetu Województwa Dolnośląskiego czy dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Realizacja Programu kształtuje się na poziomie 81,2% 
co jest bardzo dobrym wynikiem.

# 5. Ocena systemu monitoringu.

W celu oceny wpływu realizacji zadań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska na poprawę środowiska na terenie Miasta Legnicy zestawiono wartości wskaźników monitoringu, porównując stan z 2014 roku (rok bazowy) ze stanem na rok 2015 i 2016.

Tabela 7. Wskaźniki monitoringu

| L.p. | Wskaźnik | Jednostka | 2014 | 2015 | 2016 | Zmiana wskaźnika* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ludność według faktycznego miejsca zamieszkania. | osoba | 101 343 | 100 886 | 100 718 |  |
|  | Gęstość zaludnienia. | os/km2 | 1 810 | 1 802 | 1 799 |  |
| Ochrona powietrza |
|  | Wyniki klasyfikacji strefy pod kątem ochrony zdrowia dla strefy miasto Legnica: |
|  | SO2 | - | A | A | A |  |
|  | NO2 | - | A | A | A |  |
|  | PM10 | - | C | C | C |  |
|  | PM2,5 | - | C | C | A |  |
|  | C6H6 | - | A | A | A |  |
|  | CO | - | A | A | A |  |
|  | Pb | - | A | A | A |  |
|  | As | - | C | C | C |  |
|  | Cd | - | A | A | A |  |
|  | Ni | - | A | A | A |  |
|  | B(a)P | - | C | C | C |  |
|  | O3 | - | A | A | A |  |
|  | Wyniki pomiarów stężeń średniorocznych substancji na stacji pomiarowej w Legnicy przy al. Rzeczypospolitej 10/12 |
|  | SO2 | µg/m3 | 8 | 6,2 | 6,4 |  |
|  | NO2 | µg/m3 | 21 | 21,3 | 22,6 |  |
|  | PM10 | µg/m3 | 37 | 35,1 | 35,7 |  |
|  | PM2,5 | µg/m3 | 26,6 | 22,9 | 25,2 |  |
|  | C6H6 | µg/m3 | 2 | 2,2 | 1,12 |  |
|  | CO | µg/m3 | 430 | 475 | 465,2 |  |
|  | Pb | µg/m3 | 0,052 | 0,049 | 0,043 |  |
|  | As | µg/m3 | 11 | 18,0 | 17,41 |  |
|  | Cd | µg/m3 | 1,1 | 0,9 | 0,86 |  |
|  | Ni | µg/m3 | 1,3 | 1,1 | 0,98 |  |
|  | B(a)P | µg/m3 | 6 | 5,5 | 6,03 |  |
|  | O3 | µg/m3 | 49,9 | 55,0 | 49,7 |  |
|  | Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych (gazowych). |
|  | ogółem | t/r | 407 322 | 435 185 | 440 180 |  |
|  | dwutlenek siarki | t/r | 890 | 817 | 882 |  |
|  | tlenki azotu | t/r | 299 | 314 | 336 |  |
|  | tlenek węgla | t/r | 508 | 552 | 545 |  |
|  | dwutlenek węgla | t/r | 405 533 | 433 417 | 438 322 |  |
|  | Emisja zanieczyszczeń pyłowych (ze spalania paliw). | t/r | 44 | 30 | 27 |  |
|  | Zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń. |
|  | pyłowe | t/r | 37 008 | 40 961 | 38 427 |  |
|  | gazowe | t/r | 156 297 | 150 377 | 151 348 |  |
|  | pyłowe | % | 99,9 | 99,9 | 99,9 |  |
|  | gazowe | % | 98,9 | 98,8 | 98,8 |  |
| Gospodarka wodno - ściekowa |
|  | Długość rozdzielczej sieci wodociągowej. | km | 195,3 | 196,7 | 200,4 |  |
|  | Połączenia rozdzielczej sieci wodociągowej prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. | szt. | 5 515 | 5 566 | 5 585 |  |
|  | Ludność korzystająca z sieci wodociągowej. | os | 99 612 | 99 178 | 99 018 |  |
|  | Woda dostarczona gospodarstwom domowym. | dam3 | 3 123,4 | 3 124,0 | 3 114,9 |  |
|  | Zużycie wody w gospodarstwach domowych ogółem na 1 mieszkańca. | m3 | 30,7 | 30,9 | 30,9 |  |
|  | Długość sieci kanalizacyjnej. | km | 199,0 | 204,6 | 207,8 |  |
|  | Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. | szt. | 4 030 | 4 036 | 4 069 |  |
|  | Ścieki odprowadzone. | dam3 | 4 155,0 | 4 133,0 | 4 197,0 |  |
|  | Ścieki odprowadzone siecią kanalizacyjną. | dam3 | - | 3 628,5 | 3 645,9 |  |
|  | Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej. | os | 94 805 | 94 386 | 94 260 |  |
|  | Ilość zbiorników bezodpływowych na terenie miasta. | szt. | 141 | 115 | 91 |  |
|  | Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta. | szt. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Ludność korzystająca z komunalnych oczyszczalni ścieków. |
|  | ogółem | os | 100 834 | 100 370 | 97 696 |  |
|  | oczyszczalnie z podwyższonym usuwaniem biogenów | os | 100 834 | 100 370 | 97 696 |  |
|  | oczyszczalnie z podwyższonym usuwaniem biogenów | % | 99,5 | 99,5 | 97,0 |  |
|  | Oczyszczalnie ścieków komunalnych z podwyższonym usuwaniem biogenów. | szt. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Ładunki zanieczyszczeń w ściekach komunalnych po oczyszczeniu. |
|  | BZT5 | kg/rok | 26 505 | 28 495 | 29 022 |  |
|  | ChZT | kg/rok | 277 712 | 306 927 | 264 714 |  |
|  | Zawiesina ogólna | kg/rok | 102 220 | 113 978 | 54 526 |  |
|  | Azot ogólny | kg/rok | 72 006 | 62 688 | 73 874 |  |
|  | Fosfor ogólny | kg/rok | 5 428 | 3 257 | 2 638 |  |
|  | Osady z komunalnych oczyszczalni ścieków. |
|  | ogółem | t | 1 579 | 1 490 | 1 574 |  |
|  | ilość osadów stosowanych do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne | t | 0 | 0 | 327 |  |
|  | ilość osadów przekształconych termicznie | t | 0 | 34 | 836 |  |
|  | ilość osadów składowanych | t | 572 | 700 | 0 |  |
|  | Zużycie wody na potrzeby przemysłu. | dam3 | 163 | 140 | 70 |  |
|  | Pobór wód podziemnych na potrzeby przemysłu. | dam3 | 69 | 45 | 36 |  |
|  | Pobór wód powierzchniowych na potrzeby przemysłu. | dam3 | 1 925 | 2 049 | 2 180 |  |
|  | Ilość ścieków przemysłowych odprowadzonych. |
|  | ogółem | dam3 | 1 869 | 2 024 | 2 299 |  |
|  | do sieci kanalizacyjnej | dam3 | 303 | 310 | 232 |  |
|  | bezpośrednio do wód lub do ziemi | dam3 | 1 566 | 1 714 | 2 067 |  |
|  | Chemiczne oczyszczalnie przemysłowe. | szt. | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Ładunki zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzonych do wód lub do ziemi. |
|  | BZT5 | kg/rok | 68 646 | 60 860 | 34 216 |  |
|  | ChZT | kg/rok | 269 507 | 247 726 | 156 874 |  |
|  | Zawiesina ogólna | kg/rok | 8 443 | 27 174 | 15 190 |  |
|  | suma jonów chlorków i siarczanów | kg/rok | 1 783 033 | 1 521 522 | 1 212 451 |  |
|  | fenole lotne | kg/rok | 283 | 188 | 67 |  |
|  | Azot ogólny | kg/rok | 31 917 | 33 437 | 26 573 |  |
|  | Fosfor ogólny | kg/rok | 50 | 157 | 149 |  |
|  | Osady z przemysłowych oczyszczalni ścieków wytworzone w ciągu roku | t | 4 146 | 3 295 | 3 685 |  |
| Gospodarka odpadami |
|  | Liczba mieszkańców objęta systemem odbierania odpadów komunalnych. | os | 84 405 | 84 397 | 82 538 |  |
|  | Masa odebranych odpadów komunalnych. | Mg | 21 788,667 | 32 200,745 | 35 346,58 |  |
|  | Poziomy recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. | % | 15 Wymagane ≥14 | 19 Wymagane ≥16 | 22 Wymagane ≥18 |  |
|  | Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. | % | 51,3 Wymagane ≥38 | 73,0 Wymagane ≥40 | 78,0 Wymagane ≥42 |  |
|  | Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania. | % | 0,0 Wymagane ≤50 | 0,0 Wymagane ≤50 | 0,0 Wymagane ≤45 |  |
| Pola elektromagnetyczne |
|  | Wyniki pomiarów poziomu pól elektromagnetycznych w Legnicy: |
|  | ul. Saperska | V/m | - | 0,33 | - |  |
|  | ul. Sosnkowskiego | V/m | - | 1,32 | - |  |
|  | ul. Gumińskiego | V/m | - | 0 | - |  |
|  | ul. Korfantego | V/m | - | 0,24 | - |  |
|  | ul. Beskidzka | V/m | - | 0 | - |  |
|  | ul. Grunwaldzka | V/m | - | 0 | - |  |
|  | ul. Ogrodowa | V/m | - | 0,23 | - |  |
| Zasoby przyrodnicze |
|  | Powierzchnia gruntów leśnych. | ha | 172,09 | 172,10 | 242,46 |  |
|  | Lesistość. | % | 3,0 | 3,0 | 4,1 |  |
|  | Grunty leśne publiczne Skarbu Państwa. | ha | 172,09 | 172,10 | 242,46 |  |
|  | Grunty leśne publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych. | ha | 47,95 | 47,96 | 47,96 |  |
|  | Powierzchnia lasów. | ha | 169,96 | 169,84 | 233,45 |  |
|  | Lasy publiczne Skarbu Państwa. | ha | 169,96 | 169,84 | 233,45 |  |
|  | Lasy publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych. | ha | 45,82 | 45,70 | 45,70 |  |
|  | Lasy publiczne Skarbu Państwa w zasobie Własności Rolnej SP | ha | 124,14 | 124,14 | 124,14 |  |
|  | Ilość nasadzonych drzew. | szt. | 136 | 198 | 212 |  |
|  | Ilość nasadzonych krzewów. | szt. | 9 459 | 14 658 | 12 356 |  |

źródło: GUS, WIOŚ we Wrocławiu

*Gdzie:

kolor zielony – poprawa lub brak zmian,

kolor czerwony – pogorszenie wartości wskaźnika lub przekroczenie wartości dopuszczalnych.

Stan wskaźników monitoringu na terenie miasta Legnicy na przestrzeni analizowanego okresu czasu 
poprawił się lub nie uległ zmianie w 45 przypadkach, natomiast w 1 uległ pogorszeniu.

## 5.1. Ochrona powietrza

Emisję zanieczyszczeń do powietrza powodują zarówno źródła naturalne, jak i antropogeniczne. Do tych pierwszych zaliczamy zjawisko wietrzenia skał, pożary czy procesy biologiczne (rozkład materii organicznej, pylenie roślin). Zanieczyszczeniami związanymi z działalnością człowieka są natomiast: przemysł energetyczny, transportowy, sektor komunalno-bytowy. Zanieczyszczanie powietrza dzieli się na pyłowe i gazowe. Do zanieczyszczeń pyłowych zalicza się pyły zawieszone PM10 i PM2,5, które uważa się za najpoważniejsze zagrożenie zdrowia ludzi. Ma to związek ze zróżnicowaniem wielkości ich cząsteczek oraz składu chemicznego. Mogą zawierać metale ciężkie, pierwiastki promieniotwórcze i rakotwórcze oraz toksyczne związki organiczne, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). Ponadto pyły zawieszone mogą być nośnikiem bakterii i wirusów, które są przyczyną podrażnień układu oddechowego i alergii. Pyły mają również szkodliwy wpływ na rośliny, gdyż osadzając się na powierzchni liści pochłaniają światło i zatykają aparaty szparkowe, utrudniając proces fotosyntezy.

Główną przyczyną wysokich stężeń tych zanieczyszczeń jest emisja z procesów grzewczych opartych na węglu, w tym tzw. niska emisja z indywidualnego ogrzewania budynków. Drugą przyczyną są niekorzystne warunki klimatyczne, rozumiane jako wystąpienie szczególnie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza. Dodatkowymi przyczynami są emisja z zakładów przemysłowych, ciepłowni oraz emisja komunikacyjna. Największym przemysłowym źródłem zanieczyszczenia powietrza w mieście jest Centralna Ciepłownia WPEC w Legnicy S.A., emitująca do atmosfery znaczne ilości pyłów, dwutlenku węgla, dwutlenku siarki i tlenku węgla. Działania mające na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzenia komunalnego, takie jak modernizacja pieców przeznaczonych do spalania paliw stałych, stosowanie paliw gazowych, oraz pozostałych alternatywnych źródeł zasilania w energię, nie są jeszcze prowadzone na taką skalę, aby w sposób istotny wpłynąć na poprawę obecnego stanu powietrza.

Monitoring WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Legnicy

Województwo dolnośląskie zostało podzielone na 4 strefy: aglomerację wrocławską (obejmującą miasto Wrocław), miasto Legnicę, miasto Wałbrzych oraz strefę dolnośląską. Monitoring jakości powietrza prowadzony jest z wykorzystaniem sieci stacji pomiarowych rozmieszczonych na terenach miejskich (stacje ochrony zdrowia) i pozamiejskich (stacje ochrony roślin) województwa dolnośląskiego. Monitoring jakości powietrza realizowany na obszarze miasta Legnica przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu jest elementem dolnośląskiego systemu monitoringu jakości powietrza.

Zakres prowadzonego monitoringu to pomiary stężeń: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, benzenu, tlenku węgla, ozonu, pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 w powietrzu, a także pomiary ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu w pyle PM10. Na jednej stacji miejskiej we Wrocławiu prowadzone były również pomiary składu pyłu PM10 pod kątem zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).

W 2016 roku pomiary w Legnicy wykonywane były:

- metodami automatycznymi – pomiary ciągłe zanieczyszczeń gazowych: dwutlenku siarki SO2, dwutlenku azotu NO2, tlenku węgla CO, benzenu C6H6, oraz pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5,

- metodami manualnymi (pobór prób w terenie i oznaczenia laboratoryjne) – pomiary codzienne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu PM2,5 oraz oznaczenia ołowiu Pb, kadmu Cd, niklu Ni, arsenu As i benzo(a)pirenu B(a)P w pyle PM10 (metodą referencyjną jest metoda manualna).

Rysunek 4. Lokalizacja stacji monitoringu jakości powietrza w Legnicy.

źródło: Informacja o jakości powietrza na obszarze miasta Legnica

Podstawowe wnioski wynikające z rocznej oceny jakości powietrza za 2016 r. dotyczące Legnicy to:

- na terenie miasta nie wykazano przekroczeń poziomów dopuszczalnych lub docelowych następujących substancji zanieczyszczających powietrze: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), benzenu (C6H6), tlenku węgla (CO), ozonu (O3), pyłu zawieszonego PM2,5, metali oznaczanych w pyle PM10: kadmu (Cd), niklu (Ni) i ołowiu (Pb):

  - SO2 – zmierzone maksymalne stężenia 1-godzinowe i średniodobowe nie przekroczyły 32% poziomów dopuszczalnych,

  - NO2 – zmierzone stężenie średnioroczne to 57% poziomu dopuszczalnego, maksymalne stężenie 1-godzinne to 62% poziomu dopuszczalnego,

  - C6H6 – zmierzone stężenie średnioroczne to 22% poziomu dopuszczalnego,

  - CO – zmierzone maksymalne stężenie 8-godzinne to 39% poziomu dopuszczalnego,

  - O3 – liczba dni z przekroczeniami 8-godzinnego poziomu docelowego wynosiła 15 dni (średnio w okresie 3 lat: 24,5 dni),

  - Pył PM2,5 – zmierzone stężenie średnioroczne to 100% poziomu dopuszczalnego,

  - Cd – zmierzone stężenie średnioroczne to 17% poziomu docelowego,

  - Ni – zmierzone stężenie średnioroczne to 4,9% poziomu docelowego,

  - Pb – zmierzone stężenie średnioroczne to 3,9% poziomu docelowego,

- stwierdzono wysoki poziom zapylenia powietrza:

  - ponadnormatywne wartości stężeń średniodobowych pyłu zawieszonego PM10 (więcej niż dopuszczalne 35 dni – stacja przy al. Rzeczypospolitej wykazała 62 dni z przekroczeniem normy dobowej),

  - średnie stężenia pyłu PM10 w sezonie grzewczym były ok. 2-krotnie wyższe niż w pozagrzewczym,

- stwierdzono wysoki poziom wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w powietrzu:

  - przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu (zmierzone stężenie średnioroczne wynosiło 603% poziomu docelowego),

  - średnie stężenia B(a)P w sezonie grzewczym były ok. 12-krotnie wyższe niż w pozagrzewczym,

- stwierdzono wysoki poziom arsenu oznaczanego w pyle PM10:

  - przekroczenie poziomu docelowego arsenu (zmierzone stężenie średnioroczne wynosiło 290% poziomu docelowego),

  - stężenia arsenu w sezonie grzewczym i pozagrzewczym utrzymywały się na podobnym poziomie.

Na podstawie pomiarów jakości powietrza oraz wyników modelowania przestrzennego rozkładu stężeń zanieczyszczeń powietrza w województwie dolnośląskim dokonano klasyfikacji stref na podstawie poziomów substancji w powietrzu: dopuszczalnych, docelowych i celów długoterminowych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1031). Klasyfikacja jest podstawą do określenia potrzeby podjęcia i prowadzenia określonych działań na rzecz poprawy jakości powietrza w danej strefie (w tym opracowywania programów ochrony powietrza – POP).

Szczegółowe informacje dotyczące klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego znajdują się w opracowaniu „Ocena poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacja stref województwa dolnośląskiego za 2016 rok”6 zamieszczonym na stronie internetowej WIOŚ we Wrocławiu.

Strefa miasto Legnica została zakwalifikowana w 2016r. do klasy C ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych następujących substancji:

- pył zawieszony PM10,

- arsen,

- benzo(a)piren.

Emisja zanieczyszczeń na terenie miasta Legnica w 2016r.

Dane emisyjne pochodziły z Wojewódzkiej Bazy Emisji Zanieczyszczeń, należącej do WIOŚ we Wrocławiu, w której zbierane są informacje na temat źródeł emisji: z ogrzewania indywidualnego, z transportu, zakładów przemysłowych. Zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 28.11.2016 r. pomiędzy Gminą Legnica a WIOŚ we Wrocławiu w sprawie współpracy w zakresie monitoringu powietrza na terenie miasta Legnica, baza została zaktualizowana o przekazane przez Urząd Miasta w Legnicy wyniki zrealizowanej w 2016 r. inwentaryzacji systemów ogrzewania w zabudowie mieszkaniowej oraz usługowej, dane dotyczące sieci ciepłowniczych w mieście, a także dane o natężeniu ruchu drogowego pozyskane ze zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica.

Na poniższym wykresie przedstawiono udziały podstawowych źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza zlokalizowanych na terenie miasta Legnicy w sumie emisji poszczególnych substancji. Dane te wyliczone są na podstawie informacji zebranych w Wojewódzkiej Bazie Emisji Zanieczyszczeń Powietrza WIOŚ Wrocław – zaktualizowanych o dane przekazane przez Urząd Miasta w Legnicy.

Rysunek 5. Udziały źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza zlokalizowanych 
na terenie miasta Legnicy.

źródło: Informacja o jakości powietrza na obszarze miasta Legnica za 2016 rok

Z danych emisyjnych wynika, że podstawowym źródłem emisji pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w Legnicy jest emisja z procesów spalania paliw do celów grzewczych – tzw. „niska” emisja z sektora komunalno-bytowego (lokalne kotłownie z emitorami poniżej 40 m i ogrzewanie indywidualne). W przypadku arsenu, dwutlenku siarki oraz tlenku węgla są to źródła przemysłowe, natomiast podstawowym źródłem emisji dwutlenku azotu jest transport drogowy.

## 5.2. Zasoby wodne

Wody powierzchniowe

Ocenę jakości wód powierzchniowych reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U.2016 poz.1187) oraz wytyczne Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Ocenę wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części wód (JCWP) i prezentuje poprzez ocenę stanu ekologicznego (w przypadku wód, których charakter został w znacznym stopniu zmieniony w następstwie fizycznych przeobrażeń, będących wynikiem działalności człowieka – poprzez ocenę potencjału ekologicznego), ocenę stanu chemicznego i ocenę stanu wód.

W tabeli przedstawiono jakość JCWP występujących na terenie miasta Legnicy, wg stanu na 2015r.

Tabela 8. Stan JCWP zlokalizowanych na terenie miasta Legnicy.

| Kod JCWP | Nazwa JCWP | Stan/ potencjał ekologiczny | Stan chemiczny | Stan wód | Status | Zagrożenie nieosiągnięciem celów środowiskowych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RW60001613854 | Dopływ w Przybkowie | poniżej dobrego | poniżej dobrego | zły | SZCW | zagrożona |
| RW600017138874 | Żurawek | poniżej dobrego | dobry | zły | NAT | zagrożona |
| RW600018138689 | Lubiatówka | dobry i powyżej dobrego | poniżej dobrego | zły | SZCW | niezagrożona |
| RW6000181386922 | Pawłówka | słaby | poniżej dobrego | zły | SZCW | zagrożona |
| RW600019138699 | Czarna Woda od Karkoszki do Kaczawy | dobry i powyżej dobrego | poniżej dobrego | zły | SZCW | zagrożona |
| RW60001913889 | Wierzbiak od Kojszkówki do Kaczawy | umiarkowany | poniżej dobrego | zły | SZCW | zagrożona |
| RW60002013859 | Kaczawa od Nysy Szalonej do Czarnej Wody | dobry | poniżej dobrego | zły | SZCW | zagrożona |
| RW600020138999 | Kaczawa od Czarnej Wody do Odry | dobry | poniżej dobrego | zły | NAT | zagrożona |

źródło: RZGW, wg stanu na 2015r.

Gdzie:

SZCW – silnie zmieniona część wód,

NAT – naturalna.

Z powyższych danych wynika, że stan większości JCWP na terenie miasta Legnicy jest zły.

Wody podziemne

Monitoring jakości wód podziemnych wykonywany jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o jakości wód podziemnych, śledzenie jej zmian oraz sygnalizacja zagrożeń na potrzeby zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań ochronnych. Badania wód podziemnych prowadzone są w ramach monitoringu krajowego przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz w ramach monitoringu regionalnego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

W tabeli przedstawiono jakość JCWPd występujących na terenie miasta Legnicy, wg stanu na 2015r.

Tabela 9. Wyniki oceny stanu wód podziemnych dla miasta Legnicy.

| Kod JCWPd | Stan chemiczny | Stan ilościowy | Status | Zagrożenie nieosiągnięciem celów środowiskowych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLGW600094 | słaby | dobry | słaby | zagrożona |

źródło: RZGW, wg stanu na 2015r.

Z powyższych danych wynika, że stan ilościowy JCWPd na terenie miasta Legnicy jest dobry, a stan chemiczny jest słaby.

## 5.3. Gospodarka wodno – ściekowa

Zaopatrzenie w wodę

Obsługą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zajmuje się należące do miasta Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. – spółka akcyjna Miasta Legnicy, świadczącą usługi z zakresu produkcji i sprzedaży wody dla miasta Legnicy i sąsiednich gmin, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, eksploatacji sieci wodociągowej, urządzeń poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody oraz sieci kanalizacyjnej, oraz inne w zakresie prowadzonej działalności (tj. technologii wody i ścieków, instalacji wodnokanalizacyjnych, analiz wody i ścieków, projektowania urządzeń i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych).

Źródłem wody pitnej dla Legnicy są wody powierzchniowe rzeki Kaczawy, pochodzące ze zlewni Nysy Szalonej oraz Kaczawy. Dla uzyskania wymaganego przepływu na Kaczawie, na Nysie Szalonej wybudowany został zbiornik retencyjny “Słup” o pojemności 25 mln m3. W celu ochrony ujęcia wody dla systemu wodociągowego Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu rozporządzeniem nr 4/2014 z dnia 25 lutego 2014 r ze zm. w 2014 i 2017 roku ustanowił strefę ochronną ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Kaczawa dla miasta Legnica, zlokalizowaną na terenie m. Legnica oraz gmin Krotoszyce i Złotoryja. Strefę ochronną ujęcia stanowią: teren ochrony bezpośredniej o powierzchni 155,8 ha oraz teren ochrony pośredniej zajmujący 2 561 ha.

Oczyszczalnia ścieków

Legnica obsługiwana jest przez miejską oczyszczalnię ścieków przy ul. Spokojnej. Rocznie oczyszczanych jest ok. 6 mln m3 ścieków. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest potok Kopanina, wpadający do Wierzbiaka, a docelowo do rzeki Kaczawa. Sieć kanalizacyjna obsługuje 94,8% mieszkańców miasta (stan na koniec 2016 r. wg GUS). Natomiast z usług oczyszczalni ścieków korzysta 97% ludności miasta, ponieważ część mieszkańców posiada szamba i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Własne oczyszczalnie ścieków posiadają Centralna Ciepłownia oraz Energetyka Sp. z o.o. w Lubinie, której mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia przyjmuje ścieki przemysłowe i bytowe z Huty Miedzi “Legnica” oraz z KGHM ZANAM – Producent Maszyn Górniczych Transport i Wydobycie.

Miasto Legnica leży w obrębie aglomeracji „Legnica” (Uchwala Nr XXI/586/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28.04.2016 r. Dz. Urz. Woj. Doln. z dn. 09.05.2016 r. poz. 2338).

Systemy indywidualne gospodarki ściekowej

W miejscach, gdzie nie ma systemu kanalizacyjnego lub istnieje on w bardzo ograniczonym zakresie ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych. Ilość zbiorników bezodpływowych w porównaniu z 2014 rokiem zmalała w 2016 roku o 50 sztuk. Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków nie zmieniła się na przełomie badanego okresu (1szt. stan na 2014 - 2016r. wg GUS).

## 5.4. Gospodarka odpadami

Odpady komunalne

W latach 2015 – 2016 w mieście Legnicy obowiązywał system gospodarowania odpadami komunalnymi, polegający na realizowaniu przez miasto obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Uporządkowanie systemu gospodarki odpadami oraz sprawne i efektywne zarządzanie nowym systemem przyczynia się do:

- uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

- prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

- zmniejszenia ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji (OUB) kierowanych na składowisko odpadów,

- zwiększenia liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, recyklingu oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób inny niż składowanie odpadów,

- prowadzenia właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi zarówno przez właścicieli nieruchomości, jak i prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

- zmniejszenia dodatkowych zagrożeń dla środowiska wynikających z transportu odpadów komunalnych z miejsc ich powstania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, przez podział województw na regiony gospodarki odpadami, w ramach których prowadzone są wszelkie czynności związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Zgodnie z założeniami systemu zwiększony został zakres zadań miasta w obszarze organizacji i nadzoru gospodarki odpadami na terenie miasta, zwłaszcza w zakresie zapewnienia selektywnej zbiorki i przetwarzania odpadów.

Model gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązujący w mieście Legnica zakłada zbiórkę wybranych frakcji, tj. odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w systemie akcyjnym. Polega on na odbiorze odpadów bezpośrednio od mieszkańca i do dnia 31 lipca 2016 r. odbywał się dwa razy w roku, natomiast od 1 sierpnia 2016 r. odbywa się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, tj. sześć razy w roku. W zabudowie jednorodzinnej odpady wystawiane są przed posesję, natomiast w zabudowie wielorodzinnej mieszkańcy dostarczają odpady do wcześniej ustalonej lokalizacji (w praktyce jest to teren gromadzenia odpadów komunalnych – zasiek śmietnikowy). Mieszkańcy są wcześniej informowani o formie, miejscu i czasie trwania zbiorki akcyjnej. W roku 2015 przeprowadzone były dwie zbiórki akcyjne odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w miesiącach kwietniu oraz listopadzie. W ramach tej akcji odebrano 328,78 Mg odpadów wielkogabarytowych i 0,499 Mg odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W roku 2016 przeprowadzone były cztery zbiórki akcyjne odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w miesiącach kwietniu, sierpniu, październiku oraz grudniu. W ramach tej akcji odebrano 708,00 Mg odpadów wielkogabarytowych i 0,898 Mg odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Ponadto, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Legnicy obowiązującym od 1 sierpnia 2016 r. w ramach zbiórek akcyjnych organizowanych dwa razy w roku, w miesiącach jesiennych odbywała się zbiórka liści, a w okresie poświątecznym zbiórka choinek.

Dodatkowo na terenie Legnica prowadzona jest zbiórka przeterminowanych leków, stanowiących odpad niebezpieczny, która odbywa się w pojemnikach typu „KONFISKATOR”, zlokalizowanych w 20 aptekach na terenie miasta. Przeterminowane leki odbierane są z częstotliwością 1 raz na dwa miesiące (w miesiącach nieparzystych, tj. w styczniu, marcu, maju, lipcu, wrześniu i listopadzie). Ponadto na bieżąco realizowane są odbiory interwencyjne, na zgłoszenie dokonane przez prowadzącego aptekę do Wydziału Środowiska i Gospodarowania Odpadami Urzędu Miasta Legnicy.

Na terenie Legnicy prowadzona jest zbiórka zużytych baterii, które są odpadami niebezpiecznymi. Realizowana jest ona w placówkach oświatowych, handlowych i instytucjach.

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK

W latach 2015 – 2016 na terenie gminy Legnica funkcjonowały dwa PSZOK-i, które zlokalizowane są przy ul. Rzeszotarskiej 1 (RIPOK), ul. Nowodworskiej 48 (Zakład Oczyszczania Miasta). Zadanie prowadzenia punktów powierzono Legnickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Nowodworskiej 60 w Legnicy.

Region gospodarki odpadami komunalnymi

Legnica zalicza się do północnego regionu gospodarki. Na terenie Regionu Północnego zlokalizowane są następujące instalacje.

Tabela 10. Instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych na terenie Regionu Północnego.

| Rodzaj instalacji | Lokalizacja instalacji |
| --- | --- |
| Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych - MBP | ul. Zielona 1 59-300 Lubin |
|  | ul. Rzeszotarska 59-220 Legnica |
|  | ul. Komunalna 3 67-200 Głogów |
|  | Trzebcz 59-100 Polkowice |
| Przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów - Kompostownia | ul. Komunalna 3 67-200 Głogów |
|  | ul. Zielona 1 59-300 Lubin |
|  | ul. Rzeszotarska 59-220 Legnica |
|  | Trzebcz 59-100 Polkowice |
| Składowisko - składowanie odpadów powstających w procesie mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych -Składowisko | Biechów, 67-200 Głogów |
|  | ul. Rzeszotarska 59-220 Legnica |
|  | ul. Zielona 1 59-300 Lubin |
|  | Trzebcz 59-100 Polkowice |

Źródło: Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/121/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy

Zgodnie z uchwałą Nr XXIV/617/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z 27 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 instalacje do przetwarzania odpadów należące do Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Legnicy utworzyły Regionalną Instalację do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w regionie północnym województwa dolnośląskiego. Podstawową działalnością prowadzoną w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Legnicy jest odzysk i unieszkodliwianie opadów. Do instalacji przyjmowane są zmieszane odpady komunalne i odpady z selektywnej zbiórki oraz odpady biodegradowalne. Odpady poddawane są przetwarzaniu czyli sortowaniu, rozdrabnianiu, kompostowaniu, które stanowią procesy odzysku oraz unieszkodliwiania

Ilość odpadów komunalnych

Odpady komunalne powstające na terenie Legnicy pochodzą głównie z gospodarstw domowych, ale także z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które w całości tworzą system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Nieruchomości niezamieszkałe objęte systemem gospodarowania odpadami komunalnymi stanowią m.in. obiekty użyteczności publicznej (szpitale, szkoły, obiekty sportowe), a także infrastruktury (obiekty handlowe, targowiska, działalności usługowe).

Tabela 11. Masa odebranych odpadów komunalnych z terenu miasta Legnicy w latach 2014 - 2016.

| Kod odebranych odpadów komunalnych | Rodzaj odebranych odpadów komunalnych | Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg] |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 28 058,30 | 27 883,46 | 30 133,66 |
| 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 257,56 | 328,78 | 708,00 |
| 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 649,46 | 662,32 | 867,14 |
| 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 2 260,76 | 2 711,78 | 3 018,48 |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 560,58 | 612,12 | 616,42 |
| 20 01 35 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki | 0,040 | 0,365 | 0,232 |
| 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | 0,000 | 0,134 | 0,666 |
| 20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 | 1,967 | 1 786 | 1,982 |
| Razem | 21 788,667 | 32 200,745 | 35 346,58 |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 89,7 | 262,0 | 323,2 |
| 17 01 02 | Gruz ceglany | 75,6 | 76,0 | 52,64 |
| 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 102,1 | 60,0 | 113,18 |
| 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 | 269,8 | 181,9 | 144,24 |
| Razem | 537,20 | 579,9 | 633,26 |

źródło: Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 
na terenie gminy Legnica za rok 2014, 2015 i 2016

Odpady przemysłowe

Na koniec 2011r. na terenie Legnicy znajdowały się cztery miejsca, gdzie składowano odpady przemysłowe. Dwa były zarządzane przez Hutę Miedzi Legnica, a dwa kolejne przez Energetykę Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie. Ponadto na terenie Legnicy mieszczą się cztery składowiska odpadów niebezpiecznych należące do Huty Miedzi Legnica.

Azbest

Legnicki wieloletni program usuwania azbestu i zawierających go wyrobów powstał 
w 2010 roku. W Legnicy wyroby zawierające azbest występują przede wszystkim jako pokrycia dachowe na budynkach gospodarczych, inwentarskich oraz na budynkach mieszkalnych osób fizycznych.

W latach 2015 – 2016 Miasto realizowało Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica. W 2015 roku usunięto 25,430 Mg azbestu, który został unieszkodliwiony w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o. o ul. Teatralna 49, 
66-400 Gorzów Wlkp. Oraz w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. ul. Sulańska 11, 
62-510 Konin. W 2016 roku usunięto 12,774 Mg azbestu, który został unieszkodliwiony poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych w Kraśniku.

Działania informacyjno-edukacyjne

W ramach realizacji zadania gminy polegającego na prowadzeniu działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności selektywnego zbierania odpadów komunalnych w analizowanym okresie prowadzone były następujące działania:

2015

- W PSZOK-ach odbywały zajęcia terenowe na temat zasad selektywnej zbiórki odpadów, funkcjonowania PSZOK i RIPOK (Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych) oraz stosowanych tam sposobach zagospodarowania odpadów, w których wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

- Wydano ulotkę informacyjno – edukacyjną o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w nakładzie 5000 sztuk.

- Wydział Środowiska i Gospodarowania Odpadami prowadził następujące akcje informacyjno edukacyjne:

  - konkurs ekologiczny "Legnica segreguje" we współpracy z Młodzieżową Radą Miejską. Celem konkursu było promowanie i upowszechnianie wśród młodzieży idei segregacji odpadów;

  - z okazji przypadającego 22 kwietnia Międzynarodowego Dnia Ziemi przeprowadzona została w Szkole Podstawowej nr 9 prezentacja dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta pod hasłem „Legnica segreguje”;

  - w miesiącu maju rozpoczęto procedurę dot. zamówienia na produkcję filmu edukacyjnego pn.: „Legnica segreguje”, promującego selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na terenie gminy Legnica. Film edukacyjny zamieszczony został w lipcu na oficjalnej i Facebookowej stronie miasta oraz prezentowany był podczas Ogólnopolskiej Konferencji „Gospodarka Odpadami Komunalnymi – Legnica 2015. Ponadregionalna wymiana doświadczeń”.

  - Odbył się konkurs pn. "Czyściciel Świata", realizowany w ramach projektu: "Szkoła Przyjazna Środowisku". Konkurs organizowany był we współpracy z Fundacją Ekologiczną "Zielona Akcja" oraz Legnickim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.;

  - w miesiącu czerwcu przeprowadzono prelekcję w Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy na temat Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zaprezentowano system gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązujący na terenie miasta oraz sposoby segregacji odpadów komunalnych;

  - w miesiącu lipcu na wniosek Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Rodziny w Legnicy przekazano materiały edukacyjne oraz ulotki informacyjne o systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, które przekazano mieszkańcom Legnicy podczas festynu z okazji IX rocznicy powstania szkoły;

  - w miesiącu październiku na Facebookowej stronie miasta ogłoszony został konkurs dotyczący ponownego wykorzystania odpadów;

  - w dniach 22-23 października przygotowano i przeprowadzono Ogólnopolską Konferencję „Gospodarka Odpadami Komunalnymi – Legnica 2015. Ponadregionalna wymiana doświadczeń”. W pierwszym dniu konferencji omówione zostały aspekty prawne gospodarki odpadami komunalnymi i finansowanie systemu gospodarowania odpadami. Na zakończenie pierwszego dnia zorganizowano wyjazd do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy. Drugiego dnia omawiane były zagadnienia z zakresu technologii i działania RIPOK oraz technologii przetwarzania odpadów.

  - w listopadzie na wniosek Straży Miejskiej w Legnicy przekazano materiały edukacyjne, które rozpowszechniane były na zajęciach edukacyjnych dotyczących właściwego postępowania z odpadami komunalnymi, prowadzonych przez pracowników Straży Miejskiej. 25 listopada w ramach programu „Bezpieczny i Aktywny Legniczanin” funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz pracownik Urzędu Miasta Legnica zorganizowali spotkanie edukacyjne w Domu Dziennego Pobytu dla seniorów przy ul. Korfantego, dotyczące prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.

  - 24 listopada odbyło się szkolenie pracowników Urzędu Miasta Legnicy pod nazwą „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych”. Uczestniczyło w nim pond 300 pracowników, którzy zostali poinformowani o szkodliwości spalania odpadów, systemie gospodarowania odpadami oraz świadomym gospodarowaniu odpadami,

  - w czwartym kwartale przeprowadzono lekcje edukacyjne z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy. Młodzież miała okazję zapoznać się z procesami technologicznymi przetwarzania odpadów, obejrzeć sortownię odpadów oraz Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

  - w miesiącu grudniu mieszkańcom Legnicy zostało przekazane 11 tysięcy egzemplarzy kalendarzy na 2016 rok promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych z czego 6565 sztuk trafiło do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych oraz przedszkolaków;

  - w drugiej połowie roku przygotowano również cykl przedstawień dla dzieci pod nazwą „Bajkowe Eko – Opowieści” promujących selektywną zbiórkę odpadów;

  - w dniach 17-23 grudnia zorganizowano również jarmark świąteczny pod hasłem „Legnica świętuje i segreguje”.

2016

- Lekcje edukacyjne w placówkach oświatowych:

  - Szkoła Podstawowa nr 7 w Legnicy – liczba uczestników ok 50 uczniów - uczniowie zapoznali się z obowiązującymi na terenie miasta zasadami segregacji odpadów;

  - Miejskie Przedszkole nr 9 w Legnicy – liczba uczestników 60 osób – dzieci zapoznały się z zasadami segregacji odpadów a jednocześnie dowiedziały się zadbać o czysty świat, poznały znaczenie słów Recykling i odpady biodegradowalne;

  - Szkoła Podstawowa nr 10 w Legnicy – liczba uczestników 25 – tematem lekcji była „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych”;

  - Szkolne Schronisko Młodzieżowe – dwie grupy, łącznie 60 uczestników. Podczas warsztatów praktycznych uczniowie wykorzystywali odpady opakowaniowe surowcowe do wykonania zwierzątek;

  - Zespół Placówek Specjalnych ul. Tatrzańska w Legnicy – ilość uczestników 60 – zebranej młodzieży przedstawiono zasady gromadzenia odpadów komunalnych i ich właściwego gospodarowania;

  - Miejskie Przedszkole nr 14 w Legnicy – liczba uczestników 100 - dzieci zapoznały się z zasadami segregacji odpadów a jednocześnie dowiedziały się jak zadbać o czysty świat, poznały znaczenie słów Recykling i odpady biodegradowalne;

  - Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy – liczba uczestników ok. 110 – w ramach praktycznych warsztatów oraz wygłoszonych dwóch prelekcji młodzież zapoznała się z zasadami selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Przeprowadzone zajęcia wpisane zostały w realizowane przez szkołę program edukacyjny „Ja i przyroda”;

  - Szkoła Podstawowa nr 19 w Legnicy – ilość uczestników ok. 220 – poznawanie zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odbyło się pod hasłem ”Podaj dalej … drugie życie odpadów”;

  - Zespół Szkół Budowlanych - warsztaty dla klasy III i IV technikum logistycznego na temat „Obsługi jednostek zewnętrznych” w gospodarowaniu odpadami w ramach jednostek gospodarczych.

- Podczas Legnickiego Dnia Konsumenta 14 marca 2016 r. poruszono temat selektywnej zbiórki odpadów. Uczestnicy prelekcji zapoznali się również z zasadami racjonalnego dokonywania zakupów, aby zmniejszać ilości zakupywanych opakowań, które później trafiają do naszych koszy. W wykładach uczestniczyło ok 200 osób.

- W czerwcu udostępniono materiały edukacyjne Młodzieżowemu Centrum Kultury oraz rozstrzygnięto konkurs pn. "Czyściciel Świata". Konkurs organizowany był przez Fundację Ekologiczną "Zielona Akcja" we współpracy z Wydziałem Środowiska i Gospodarowania Odpadami Urzędu Miasta Legnicy oraz Legnickim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

- W 2016 roku miasto zostało zgłoszone do Konkursu o Puchar Recyklingu w kategorii Edukacja Recyklingowa. W konkursie miasto otrzymało wyróżnienie oraz statuetkę „Srebrna Puszka”.

- Pracownicy Wydziału Środowiska i Gospodarowania Odpadami i Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej Sp. z o.o. uczestniczyli w Festynie Integracyjnym „Razem dla Dzieci”, który odbył się w dniu 1 czerwca 2016 r. Podczas festynu młodzież mogła zapoznać się z zasadami selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ramach przygotowanych na tę okoliczność łamigłówek i rebusów.

- Pracownicy wydziału wzięli również udział w uroczystym otwarciu w dniu 29 lipca 2016 r. „Parku Piekary” wybudowanym w ramach projektu LBO – podczas festynu przeprowadzono wśród uczestników pogadankę na temat selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz udostępniono materiały promocyjne.

- Wydano ulotkę informacyjno-edukacyjną na temat szkodliwości spalania odpadów.

- W dniu 29 listopada 2016 r. w Legnickim Hotelu Qubus odbyła się, zorganizowana przez Prezydenta Miasta Legnicy, Ogólnopolska Konferencja pn. „Gospodarka Odpadami Komunalnymi – Legnica Smart City 2016. II Ponadregionalna wymiana doświadczeń”, w której udział wzięło ponad 200 gości z całego kraju. Ideą Konferencji była wymiana doświadczeń między przedstawicielami samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, przedsiębiorcami z branży odpadowej oraz przedstawicielami organizacji pożytku publicznego. Jednym z podstawowych celów konferencji było wypracowanie rozwiązań służących podniesieniu świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz poprawie stanu środowiska naturalnego.

## 5.5. Gleby

Gatunek gleby, który wynika z jej składu granulometrycznego, ma istotne znaczenie dla wielu fizycznych i chemicznych właściwości gleb, w tym odczynu, naturalnej zawartości zanieczyszczeń w glebie oraz pojemności sorpcyjnej gleb, wpływającej bezpośrednio na procesy migracji zanieczyszczeń w środowisku.

Program "Monitoring chemizmu gleb ornych Polski" stanowi element Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie jakości gleb i ziemi. Celem programu jest ocena stanu zanieczyszczenia i zmian właściwości gleb w wymiarze czasowym i przestrzennym. Realizowany od roku 1995. W 5-letnich odstępach czasowych pobierane są próbki glebowe z 216 stałych punktów pomiarowo-kontrolnych, zlokalizowanych na gruntach ornych charakterystycznych dla pokrywy glebowej kraju. Kolejna, piąta tura Monitoringu przypadła na lata 2015-2017 i podobnie jak w poprzednich latach była realizowana przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Środki na realizację programu Monitoringu pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Baza danych gromadzonych od 1995 r. w ramach programu "Monitoring chemizmu gleb ornych Polski" pozwala na określenia stanu jakości gleb, ocenę kierunków jej zmian oraz identyfikację potencjalnych zagrożeń dla funkcji gleb użytkowanych rolniczo, wpisując się w potrzeby działań określonych w Strategii Ochrony Gleb (COM 231, 2006). Do zagrożeń tych należą m.in. ubytek materii organicznej, zanieczyszczenie gleb i zasolenie.

Wyniki badań prowadzonych w latach 1995-2015 pozwalają na ocenę jakości gleb i stanu ich zanieczyszczenia w 20-letniej perspektywie czasowej, w zależności od czynników antropogenicznych, takich jak regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej, jej intensyfikacja, oddziaływanie przemysłu, transportu i urbanizacji, oraz warunków środowiskowych, decydujących o przebiegu procesów glebowych.

Na terenie miasta Legnicy znajduje się punkt który objęty był badaniami Monitoringu Chemizmu Gleb Ornych Polski prowadzonymi przez IUNG w Puławach przy współpracy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poniżej przedstawiono wyniki pomiarów.

Charakterystyka gleb w punkcie pomiarowym nr 189

Położenie punktu:

Miejscowość: Białka

Gmina: M. Legnica

Województwo: dolnośląskie; Powiat: m. Legnica

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: A (gleby bielicowe); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:

BN-78/9180-11: płg (pył gliniasty)

PTG 2008: pyg (pył gliniasty)

Tabela 12. Uziarnienie gleb w punkcie pomiarowym nr 189.

| Uziarnienie | Jednostka | Rok |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
| 1,0-0,1 mm | udział w % | 17 | 25 | 22 | 14 | 15 |
| 0,1-0,02 mm | udział w % | 46 | 42 | 43 | 51 | 55 |
| < 0.02 mm | udział w % | 37 | 33 | 35 | 35 | 30 |
| 2,0-0,05 mm | udział w % | n.o. | n.o. | n.o. | 27 | 29 |
| 0,05-0,002 mm | udział w % | n.o. | n.o. | n.o. | 70 | 67 |
| < 0.002 mm | udział w % | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 |

źródło: www.gios.gov.pl

Tabela 13. Odczyn gleb w punkcie pomiarowym nr 189.

| Odczyn i węglany | Jednostka | Rok |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
| Odczyn "pH " w zawiesinie H2O | pH | 6,9 | 7,3 | 7,0 | 6,6 | 6,4 |
| Odczyn "pH " w zawiesinie KCl | pH | 6,5 | 6,8 | 6,4 | 5,8 | 5,7 |
| Węglany (CaCO3) | % | 0,04 | 0,08 | 0,06 | n.o. | n.o. |

źródło: www.gios.gov.pl

Tabela 14. Substancje organiczne w glebach w punkcie pomiarowym nr 189.

| Substancja organiczna gleby | Jednostka | Rok |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
| Próchnica | % | 1,73 | 2,0 | 1,93 | 2,57 | 2,59 |
| Węgiel organiczny | % | 1,0 | 1,16 | 1,12 | 1,49 | 1,5 |
| Azot ogólny | % | 0,119 | 0,128 | 0,097 | 0,13 | 0,12 |
| Stosunek C/N | - | 8,4 | 9,0 | 11,5 | 11,5 | 12,5 |

źródło: www.gios.gov.pl

Tabela 15. Właściwości sorpcyjne gleb w punkcie pomiarowym nr 189.

| Właściwości sorpcyjne gleby | Jednostka | Rok |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
| Kwasowość hydrolityczna (Hh) | cmol(+)*kg-1 | 1,05 | 1,13 | 1,88 | 2,93 | 2,33 |
| Kwasowość wymienna (HW) | cmol(+)*kg-1 | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. |
| Glin wymienny „Al.” | cmol(+)*kg-1 | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. |
| Wapń wymienny (Ca2+) | cmol(+)*kg-1 | 10,68 | 8,96 | 7,78 | 5,27 | 5,34 |
| Magnez wymienny (Mg2+) | cmol(+)*kg-1 | 0,72 | 1,06 | 1,06 | 0,86 | 1,04 |
| Sód wymienny (Na+) | cmol(+)*kg-1 | 0,13 | 0,06 | 0,04 | 0,07 | 0,08 |
| Potas wymienny (K+) | cmol(+)*kg-1 | 0,36 | 0,48 | 0,54 | 0,31 | 0,26 |
| Suma kationów wymiennych (S) | cmol(+)*kg-1 | 11,89 | 10,56 | 9,42 | 6,51 | 6,71 |
| Pojemność sorpcyjna gleby (T) | cmol(+)*kg-1 | 12,94 | 11,69 | 11,3 | 9,44 | 9,04 |
| Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V) | % | 91,89 | 90,33 | 83,36 | 68,97 | 74,22 |

źródło: www.gios.gov.pl

Tabela 16. Pozostałe właściwości gleb w punkcie pomiarowym nr 189.

| Pozostałe właściwości | Jednostka | Rok |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
| Fosfor przyswajalny | mg P2O5* 100g-1 | 21,4 | 24,3 | 20,3 | 13,1 | 14,6 |
| Potas przyswajalny | mg K2O*100g-1 | 10,4 | 20,4 | 17,8 | 11,2 | 11,5 |
| Magnez przyswajalny | mg Mg*100g-1 | 7,8 | 10,8 | 22,7 | 15,9 | 10,6 |
| Siarka przyswajalna | mg S-SO4*100g-1 | 6,38 | 7,05 | 1,56 | 0,91 | 0,47 |
| Radioaktywność | Bq*kg-1 | 699 | 660 | 674 | 735 | 563 |
| Przewodnictwo elektryczne właściwe | mS*m-1 | 34,46 | 31,6 | 12,5 | 7,7 | 11,33 |
| Zasolenie | mg KCl*100g-1 | 93,6 | 83,4 | 33,1 | 20,32 | 29,91 |

źródło: www.gios.gov.pl

Tabela 17. Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

| Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne | Jednostka | Rok 2015 |
| --- | --- | --- |
| Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWA | µg*kg-1 | 385,7 |
| WWA - naftalen | µg*kg-1 | 11,7 |
| WWA - fenantren | µg*kg-1 | 69,1 |
| WWA - antracen | µg*kg-1 | 8,3 |
| WWA - fluoranten | µg*kg-1 | 61,8 |
| WWA - chryzen | µg*kg-1 | 32,0 |
| WWA - benzo(a)antracen | µg*kg-1 | 32,1 |
| WWA - benzo(a)piren | µg*kg-1 | 32,1 |
| WWA - benzo(a)fluoranten | µg*kg-1 | 9,0 |
| WWA - benzo(ghi)perylen | µg*kg-1 | 22,9 |
| WWA - fluoren | µg*kg-1 | 8,1 |
| WWA - piren | µg*kg-1 | 52,3 |
| WWA - benzo(b)fluoranten | µg*kg-1 | 14,0 |
| WWA - benzo(k)fluoranten | µg*kg-1 | 15,2 |
| WWA - dibenzo(a,h)antracen | µg*kg-1 | 7,7 |
| WWA - indeno(1,2,3-cd)piren | µg*kg-1 | 30,1 |

źródło: www.gios.gov.pl

Tabela 18. Całkowita zawartość pierwiastków śladowych w punkcie pomiarowym 189.

| Pierwiastki śladowe | Jednostka | Rok |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
| Mangan | mg*kg-1 | 603 | 552 | 571 | 576 | 576 |
| Kadm | mg*kg-1 | 0,67 | 0,53 | 0,51 | 0,39 | 0,30 |
| Miedź | mg*kg-1 | 215,0 | 208,3 | 196,5 | 271,7 | 320,1 |
| Chrom | mg*kg-1 | 12,0 | 12,2 | 15,2 | 11,4 | 13,5 |
| Nikiel | mg*kg-1 | 10,3 | 6,2 | 10,6 | 9,2 | 12,3 |
| Ołów | mg*kg-1 | 80,7 | 86,7 | 83,9 | 102,0 | 99,1 |
| Cynk | mg*kg-1 | 50,0 | 60,0 | 51,7 | 62,6 | 66,0 |
| Kobalt | mg*kg-1 | 8,61 | 7,99 | 10,22 | 7,27 | 8,5 |
| Wanad | mg*kg-1 | 30,3 | 35,0 | 34,9 | 15,2 | 18,8 |
| Lit | mg*kg-1 | 7,1 | 6,7 | 9,2 | 6,4 | 9,4 |
| Beryl | mg*kg-1 | 0,37 | 0,33 | 0,6 | 0,35 | 0,59 |
| Bar | mg*kg-1 | 65,7 | 68,3 | 87,9 | 70,3 | 66,4 |
| Stront | mg*kg-1 | 12,8 | 9,2 | 14,0 | 7,8 | 9,6 |
| Lantan | mg*kg-1 | 15,5 | 13,1 | 13,9 | 12,0 | 16,2 |
| Rtęć | mg*kg-1 | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,12 |
| Arsen | mg*kg-1 | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 7,85 |

źródło: www.gios.gov.pl

## 5.6. Hałas

Hałas jest zanieczyszczeniem środowiska, charakteryzującym się dużą ilością i różnorodnością źródeł oraz powszechnością występowania. Hałas jest uznawany za czynnik, który w największym stopniu wpływa na jakość warunków zamieszkania i wypoczynku ludzi. Nadmierny hałas może wywoływać niekorzystne zmiany w organizmie człowieka. Powoduje on między innymi zaburzenia snu i wypoczynku, wpływa niekorzystnie na układ nerwowy, utrudnia pracę i naukę, zwiększa podatność na choroby psychiczne.

Mapa akustyczna miasta Legnica została sporządzona w 2012r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, która implementowała postanowienia Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.

Mapa akustyczna to uśredniona mapa hałasu emitowanego do środowiska przez różne grupy źródeł, dająca możliwość całościowej oceny stopnia zagrożenia hałasem na terenie miasta. Podstawowymi źródłami hałasu w mieście są: drogi (mapa hałasu drogowego), linie kolejowe (mapa hałasu kolejowego) oraz maszyny, urządzenia i instalacja techniczna (mapa hałasu przemysłowego). Dla powyższych rodzajów źródeł emisji hałasu w środowisku obowiązują dopuszczalne wartości, które określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Głównym źródłem hałasu, kształtującym klimat akustyczny na terenie miasta Legnicy, jest hałas drogowy. W przypadku analiz hałasu kolejowego i przemysłowego nie stwierdzono przekroczeń poziomów dopuszczalnych.

Z danych zawartych w Programie ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Legnicy na lata 2012 – 2017 wynika, że problem ponadnormatywnego hałasu na terenie Legnicy dotyczy nie więcej niż 1% mieszkańców, a przekroczenia obowiązujących norm mieszcząc się w przedziale od 0,01 do 5 dB.

W latach 2015 – 2016 WIOŚ we Wrocławiu nie prowadził pomiarów hałasu komunikacyjnego na terenie miasta Legnicy.

## 5.7. Pola elektromagnetyczne

Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące (PEM) występuje w postaci naturalnej (źródłami są Ziemia, Słońce, zjawiska atmosferyczne) oraz sztucznej (związane z powszechnym wykorzystywaniem energii elektrycznej oraz nowych technik radiowych). Pola elektromagnetyczne występują w otoczeniu wszystkich urządzeń elektrycznych.

Podstawowymi źródłami pól elektromagnetycznych są:

- stacje bazowe telefonii komórkowej,

- stacje radiowe i telewizyjne,

- stacje radiolokacyjne,

- linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia,

- urządzenia powszechnego użytku, m.in. kuchenki mikrofalowe, aparaty komórkowe.

Monitoring WIOŚ we Wrocławiu

Na terenie województwa dolnośląskiego w latach 2015-2016 wykonano serię badań poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Badania te realizowane były w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. nr 221, poz. 1645).

Przeprowadzone badania wykazały, że w żadnym z punktów kontrolno-pomiarowych zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnej (7,0 V/m – wartość dopuszczalna). Analizując wieloletnie badania pól elektromagnetycznych można założyć, że na terenie Miasta Legnicy nie ma realnego zagrożenia nadmiernym poziomem pól elektromagnetycznych

# 6. Podsumowanie

Zadania wyznaczone w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Legnicy zostały w zdecydowanej większości zrealizowane zgodnie z zamierzeniami inwestycyjnymi.

Jak wynika z analizy przeprowadzonych inwestycji i wydatkowanych środków, Miasto Legnica to jednostka, która przeznacza znaczne nakłady finansowe oraz administracyjne na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zarówno w ramach prowadzonych inwestycji i przedsięwzięć, jak i działań organizacyjnych.

W ramach realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Legnicy w latach 2015-2016 podjęto się realizacji 95 zadań wynikających z zapisów ww. Programu.

Realizacja Programu kształtuje się na poziome 81,2% 
co jest bardzo dobrym wynikiem.

Duża część zadań ma charakter inwestycyjny. Spora ilość, z uwagi na swój charakter, realizowana jest na bieżąco, w zależności od aktualnych potrzeb. Przykładem tych ostatnich są działania związane z szeroko pojętą edukacją ekologiczną czy nadzorem nad inwestycjami.

Miasto pozyskiwało środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, takich jak fundusze Unii Europejskiej, Budżetu Państwa, Budżetu Województwa Dolnośląskiego czy dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Władze miasta Legnicy przeznaczają znaczne nakłady finansowe m.in. na rozwój infrastruktury drogowej, wodociągowo – kanalizacyjnej (uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej) czy też termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Miasto wybiera te inwestycje, które z punktu widzenia potrzeb omawianej jednostki samorządu terytorialnego są najważniejsze i najpilniejsze, w stosunku do jakości środowiska i zdrowia mieszkańców. Oprócz zadań inwestycyjnych, które angażowały największe nakłady finansowe, jednostka przeznaczała również środki na zadania bieżące, jak utrzymanie zielni, sadzenie nowych drzew i krzewów, zimowe utrzymanie dróg, remonty dróg. Jednostki odpowiedzialne za współrealizację Programu Ochrony Środowiska również zrealizowały szereg zaplanowanych w harmonogramie zadań.

Ostatecznie realizację Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Legnicy w latach 
2015 - 2016 ocenia się pozytywnie. Ocenę potwierdza przeprowadzona analiza wskaźnikowa realizacji Programu na terenie miasta. Wskazuje ona, że zwiększają się długości podstawowych sieci infrastrukturalnych, takich jak sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa oraz zwiększa się liczba mieszkańców mająca dostęp i korzystająca z infrastruktury mającej zapewnić poprawę jakości środowiska na terenie omawianego miasta.

# Spis ilustracji

Rysunek 1. Miasto Legnica na tle powiatu legnickiego.	5

Rysunek 2. Lokalny zbiornik wód podziemnych na terenie miasta Legnicy.	8

Rysunek 3. Lasy na terenie miasta Legnicy.	9

Rysunek 4. Lokalizacja stacji monitoringu jakości powietrza w Legnicy.	81

Rysunek 5. Udziały źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza zlokalizowanych  na terenie miasta Legnicy.	83

# Spis tabel

Tabela 1. Charakterystyka niezagospodarowanych złóż węgla brunatnego „Legnica”.	6

Tabela 2. Jednolite Części Wód Powierzchniowych znajdujące się na obszarze miasta Legnicy.	7

Tabela 3. Charakterystyka LZWP nr 318.	8

Tabela 4.Dane demograficzne (stan na 31.XII.2016r.).	10

Tabela 5.Charakterystyka systemu energetycznego w Legnicy.	11

Tabela 6. Zadania zawarte w  Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Legnicy, realizacji których się podjęto.	13

Tabela 7. Wskaźniki monitoringu	72

Tabela 8. Stan JCWP zlokalizowanych na terenie miasta Legnicy.	84

Tabela 9. Wyniki oceny stanu wód podziemnych dla miasta Legnicy.	85

Tabela 10. Instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych na terenie Regionu Północnego.	88

Tabela 11. Masa odebranych odpadów komunalnych z terenu miasta Legnicy w latach 2014 - 2016.	89

Tabela 12. Uziarnienie gleb w punkcie pomiarowym nr 189.	95

Tabela 13. Odczyn gleb w punkcie pomiarowym nr 189.	95

Tabela 14. Substancje organiczne w glebach w punkcie pomiarowym nr 189.	95

Tabela 15. Właściwości sorpcyjne gleb w punkcie pomiarowym nr 189.	95

Tabela 16. Pozostałe właściwości gleb w punkcie pomiarowym nr 189.	95

Tabela 17. Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.	96

Tabela 18. Całkowita zawartość pierwiastków śladowych w punkcie pomiarowym 189.	97

# Footnotes

Wartości zmierzone poniżej progu oznaczalności sondy

Informacja o jakości powietrza na obszarze miasta Legnica, 2016r.